reglamentos de la aviación CIVIL

[estado]

# parte 6 – organismo de mantenimiento reconocido

VERSIóN 2.5

Abril de 2007

[ESTA PÁGINA SE HA DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE]

eNMIENDAS

| Ubicación | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1.3 | 21/12/04 | Cambio de “Siglas” a “Abreviaturas.” |
| 6.1.1.3 | 4/07 | Se añadieron abreviaturas. |
| 6.2 | 4/07 | Se volvió a redactar el título. |
| 6.2.1.5 | 4/07 | Se volvió a redactar el título. |
| 6.2.1.10(a)(2) | 4/07 | Cambio de alternativa por émbolo. |
| 6.3.1.3 | 21/12/04 | Nuevo punto (d). El antiguo punto (d) es ahora punto (e). |
| NE 6.1.1.4(D) | 21/12/04 | Se añadió al formulario la línea de la firma para “Oficina de la CAA”. |
| NE 6.1.1.4 (D) | 6/8/06 | Se trasladó a la NE: 6.2.1.3. |
| NE 6.2.1.1 | 21/12/04 | Se cambio el título del formulario a “Formulario de la CAA AAMO”. |
| NE 6.2.1.1 | 6/8/06 | Se trasladó a la NE: 6.2.1.5. |
| NE 6.3.1.3 | 21/12/04 | Nuevos puntos (a), (b) y de (d) a (h). Renumeración de los puntos existentes. |
| 6.1.1.2 | 6/8/06 | Las definiciones añadidas de: directamente a cargo y mantenimiento de línea se reenumeran como corresponde. Cambio de “disposiciones específicas de operaciones” a “especificación de las operaciones” conforme a cambio de la OACI. |
| 6.1.1.3 | 6/8/06 | Se eliminó “Autorización de fabricación de partes”. |
| 6.1.1.4 | 6/8/06 | Se trasladó 6.1.1.4 de versiones anteriores a 6.2.1.3. Se trasladó 6.1.1.6 “Autoridad de desviación” de la versión anterior a 6.1.1.4; se sustituyó “desviación” con “exención” y se revisó el texto como corresponde. |
| 6.2 | 6/8/06 | Se añadió al título “y continuidad de la validez de un organismo de mantenimiento”. |
| 6.2.1.1 | 6/8/06 | Se añadió nuevo párrafo sobre aplicabilidad y se trasladó Solicitud de un Certificado de OMR (antiguamente 6.2.1.1 en versiones anteriores) a 6.2.1.5. |
| 6.2.1.2 | 6/8/06 | Se añadió nuevo párrafo sobre requisitos generales. |
| 6.2.1.3 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.1.1.4 en versiones anteriores; cambio de “disposiciones específicas de operaciones” a “especificación de operaciones” conforme a cambio de la OACI. |
| 6.2.1.4 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.1.1.5 en versiones anteriores. |
| 6.2.1.5 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.2.1.1 en versiones anteriores; se añadió nuevo 6.2.1.5(a)(5) en referencia al sistema de calidad. |
| 6.2.1.6 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.2.1.2 en versiones anteriores. |
| 6.2.1.7 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.2.1.3 en versiones anteriores; se eliminó el párrafo (a) y se reenumeró como corresponde; (b) cambio de “disposiciones específicas de operaciones” a “especificación de operaciones” conforme a cambio de la OACI; (d)(2) se eliminó y (d)(1) se combinó en (d). |
| 6.2.1.8 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.2.1.4 en versiones anteriores. |
| 6.2.1.9 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.2.1.5 en versiones anteriores. |
| 6.2.1.10 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.2.1.6 en versiones anteriores; se volvió a redactar todo el párrafo para tener en cuenta los nuevos cambios en la Parte 145.59, Título 14, Código de Reglamentaciones Federales (14 CFR Parte 145.59). |
| 6.2.1.11 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.2.1.7 en versiones anteriores. |
| 6.2.1.12 | 6/8/06 | Los requisitos para el sistema de garantía de la calidad se separaron de 6.5.1.2 para evitar confusión entre los requisitos de inspecciones internas del OMR y el sistema de garantía de la calidad. |
| 6.3 | 6/8/06 | Se añadió “datos” al título. |
| 6.3.1.1(a) | 6/8/06 | Se eliminó “personal”; se añadieron “alojamiento” y “datos”. |
| 6.3.1.2(a) | 6/8/06 | Se volvió a redactar para incluir protección del equipo, los materiales y el personal contra el mal tiempo. |
| 6.3.1.2(g)(h) | 6/8/06 | Se añadieron nuevos requisitos. |
| 6.3.1.3 | 6/8/06 | Se añadió el punto (c) y los puntos restantes se reenumeraron; la nota de referencia de la NE se convirtió en el punto (g). |
| 6.4 1.1 | 6/8/06 | Se eliminó “instrucción” del título; se añadieron los puntos (f) y (h) y los puntos restantes se reenumeraron; la nota de referencia de la NE se convirtió en el punto (g); se añadió una nueva nota. |
| 6.4.1.2 | 6/8/06 | Se añadió nuevo párrafo sobre los requisitos de instrucción; el párrafo 6.4.1.2 en versiones anteriores sobre tiempo de servicio y descanso se trasladó a 6.4.1.4. |
| 6.4.1.3 | 6/8/06 | Se añadió nuevo párrafo relativo a instrucción sobre mercancías peligrosas; el párrafo 6.4.1.3 en versiones anteriores sobre el personal de certificación se trasladó a 6.4.1.5. |
| 6.4.1.4 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.4.1.2 en versiones anteriores. |
| 6.4.1.5 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.4.1.3 en versiones anteriores; se añadieron requisitos para personal de “administración, supervisión e inspección”; la nota de referencia de la NE se convirtió en el nuevo punto (c). |
| 6.5.1.1(e) | 6/8/06 | La nota de referencia de la NE se convirtió en el nuevo punto (e). |
| 6.5.1.2 | 6/8/06 | Se eliminaron referencias al sistema de calidad y esas se trasladaron al nuevo 6.2.1.12. |
| 6.5.1.4 | 6/8/06 | Se añadió nuevo párrafo sobre contrato de mantenimiento y se reenumeraron los párrafos restantes. |
| 6.5.1.5 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.5.1.4 en versiones anteriores. |
| 6.5.1.6 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.5.1.5 en versiones anteriores. |
| 6.5.1.7 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.5.1.6 en versiones anteriores; se volvió a redactar el párrafo. |
| 6.5.1.8 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.5.1.7 en versiones anteriores. |
| 6.5.1.9 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.5.1.8 en versiones anteriores. |
| 6.5.1.10 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.5.1.9 en versiones anteriores y se ampliaron los requisitos en el punto (b). |
| 6.5.1.11 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.5.1.10 en versiones anteriores. |
| 6.5.1.12 | 6/8/06 | Se trasladó de 6.5.1.11 en versiones anteriores; se añadió “OMR” al título; el punto (a) “explotador de servicios aéreos” se cambió a “titular de AOC”. |
| NE: 6.2.1.1 | 6/8/06 | Se hicieron cambios al bloque 3, habilitaciones, para que correspondan a los cambios en el texto en 6.2.1.1. |
| NE: 6.2.1.3 | 6/8/06 | Se trasladó de la NE 6.1.1.4 (D) en versiones anteriores. |
| NE: 6.2.1.5 | 6/8/06 | Se trasladó de la NE 6.2.1.1 en versiones anteriores. |
| NE: 6.2.1.6 | 6/8/06 | Se eliminó. |
| NE: 6.4.1.2 | 6/8/06 | Se añadió nueva NE. |
| NE: 6.4.1.3 | 6/8/06 | Se añadió nueva NE relativa al programa de instrucción sobre mercancías peligrosas; la anterior NE 6.4.1.3 se trasladó a la NE: 6.4.1.5. |
| NE: 6.4.1.5 | 6/8/06 | Se trasladó de la NE: 6.1.4.3 en versiones anteriores; se editaron el título y los puntos (b) y (f) para incluir: personal administrativo, supervisión e inspección. |
| NE: 6.5.1.1 | 6/8/06 | Se volvió a redactar el punto (d); para muestra del manual de procedimientos de mantenimiento – se añadió texto, Parte 5: 5.1, y se añadió la nueva Parte 6. |
| NE: 6.5.1.2 | 6/8/06 | Se eliminó. |
| NE: 6.5.1.7 | 6/8/06 | Se trasladó de la NE: 6.5.1.6 en versiones anteriores; se eliminó el texto de los párrafos (a)-(g) y se trasladaron a 6.5.1.7. Se revisó el formulario para reflejar los formularios armonizados de la FAA, EASA y Transport Canada, y se añadió una explicación sobre cómo usar el formulario. El formulario está revisado después del bloque 13 hasta el final. |
| NE: 6.5.1.7 | 4/07 | Se añadieron notas y aclaración a las instrucciones para el formulario. |
| NE: 6.5.1.9 | 6/8/06 | Se trasladó de la NE: 6.5.1.8 de versiones anteriores. |

Introducción

La Parte 6 de los Reglamentos Modelo proporciona reglamentos para el registro y la vigilancia de organismos de mantenimiento reconocidos (OMR) en [ESTADO].  El mantenimiento apropiado de las aeronaves es fundamental para la seguridad aérea y requiere un mantenimiento de registros meticuloso.  Según la práctica moderna entre los Estados Contratantes varía.  En los Estados Unidos, las personas pueden obtener una licencia individual o se les puede conceder autoridad de mantenimiento como miembros de un OMR.  Asimismo, el titular de un certificado de explotador de servicios aéreos (AOC) de los Estados Unidos puede emplear un OMR o un organismo de mantenimiento que emplee a personal licenciado.  La práctica de las Autoridades Conjuntas de Aviación Europeas (JAA) y, ahora, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), el organismo de mantenimiento del titular de un AOC debe calificar como OMR por derecho propio.  Ya sea que [ESTADO] adopte o no adopte el método que aplica la Administración Federal de Aviación (FAA) o las JAA con los titulares de AOC, se necesitará un mecanismo de vigilancia y regulación de los OMR.  Los requisitos de mantenimiento para los titulares de AOC con organismos de mantenimiento integrales que no tienen un certificado de OMR se abordan en la Parte 9, Certificación y administración de explotadores de servicios aéreos.  Nótese que la Sección 6.2.1.5(a)(4) exige que todo OMR solicitante dentro de [Estado] dé a conocer cualquier certificado o todos los certificados de OMR que tenga en cualquier Estado Contratante que no sea [ESTADO].  Muchos consorcios de líneas aéreas regionales usan instalaciones de mantenimiento comunes en un Estado Contratante.  Esta práctica no exime a [ESTADO] de aprobar el OMR que sus titulares de AOC utilizan.  Conocer las prácticas de licenciamiento y regulación de OMR de los otros Estados Contratantes permitirá a la Administración comunicarse con la Administración que supervisa el certificado del OMR y considerar los requisitos relativos a OMR de los otros Estados contratantes para satisfacer los reglamentos propios de [ESTADO].

[esta página se ha dejado en blanco intencionalmente]

índice

PARTe 6—	organismo de mantenimiento reconocido	6-i

6.1	GENERALidades	6-1

6.1.1.1	Aplicación	6-1

6.1.1.2	Definiciones	6-1

6.1.1.3	Abreviaturas	6-3

6.1.1.4	Autoridad para conceder exenciones	6-3

6.2	certificación DE UN ORGANISMO DE MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA VALIDEZ	6-3

6.2.1.1	Aplicación	6-3

6.2.1.2	Generalidades	6-3

6.2.1.3	Certificado de organismo de mantenimiento reconocido	6-4

6.2.1.4	Publicidad	6-5

6.2.1.5	Solicitud de un certificado de OMR	6-5

6.2.1.6	Expedición de un certificado de OMR	6-6

6.2.1.7	Duración y renovación del certificado de OMR	6-6

6.2.1.8	Continuidad de la validez de la aprobación	6-6

6.2.1.9	Cambios del OMR y enmiendas al certificado	6-7

6.2.1.10	Habilitaciones del OMR	6-8

6.2.1.11	Habilitaciones limitadas del OMR	6-10

6.2.1.12	Sistema de calidad	6-11

6.3	ALOJAMIENTO, INSTALACIONES, EQUIPO, MATERIALES Y DATOS	6-12

6.3.1.1	Generalidades	6-12

6.3.1.2	Requisitos de alojamiento y de instalaciones	6-12

6.3.1.3	Equipo, herramientas y material	6-13

6.4	ADMINISTRACIÓN	6-14

6.4.1.1	Requisitos del personal	6-14

6.4.1.2	Capacitación e instrucción inicial, periódica, especializada y correctiva	6-15

6.4.1.3	Programa de instrucción sobre mercancías peligrosas	6-15

6.4.1.4	Descanso y limitaciones de las obligaciones de las personas que desempeñan funciones de

mantenimiento en un OMR	6-16

6.4.1.5	Registros del personal de administración, supervisión, inspección y certificación	6-16

6.5	REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS OMR	6-17

6.5.1.1	Manual de procedimientos de mantenimiento	6-17

6.5.1.2	Procedimientos de mantenimiento	6-19

6.5.1.3	Lista de capacidades	6-20

6.5.1.4	Mantenimiento por contrato	6-20

6.5.1.5	Atribuciones del organismo de mantenimiento reconocido	6-21

6.5.1.6	Limitaciones del OMR	6-22

6.5.1.7	Certificado de liberación al servicio de un componente, una aeronave, una parte o un             conjunto		6-22

6.5.1.8	Registros de mantenimiento	6-23

6.5.1.9	Datos de aeronavegabilidad	6-26

6.5.1.10	Notificación de condiciones de no aeronavegabilidad	6-26

6.5.1.11	Autoridad para efectuar inspecciones	6-27

6.5.1.12	Normas de rendimiento del OMR	6-27

PARTe 6 —	normas de ejecución	NE: 6-i

NE: 6.2.1.3   Certificado de organismo de mantenimiento reconocido	NE: 6-1

NE: 6.2.1.5   Solicitud de un certificado de Organismo de Mantenimiento Reconocido	NE: 6-3

NE: 6.2.1.12	Sistema de calidad	NE: 6-5

NE: 6.3.1.2    Requisitos de alojamiento y de instalaciones	NE: 6-17

NE: 6.3.1.3     Equipo, herramientas y material	NE: 6-19

NE: 6.4.1.1    Requisitos relativos al personal	NE: 6-20

NE: 6.4.1.2    Capacitación e instrucción inicial, periódica, especializada y correctiva.	NE: 6-23

NE: 6.4.1.3    Programa de instrucción sobre mercancías peligrosas	NE: 6-26

NE: 6.4.1.5    Registros del personal de administración, supervisión, inspección y certificación	NE: 6-26

NE: 6.5.1.1    Manual de procedimientos de mantenimiento	NE: 6-27

NE: 6.5.1.7    Certificación de liberación al servicio de una aeronave, una parte, un componente                    o un conjunto	NE: 6-32

NE: 6.5.1.9    Datos de aeronavegabilidad	NE: 6-36

## GENERALidades

#### Aplicación

##### La Parte 6 prescribe los requisitos para expedir aprobaciones a organismos para el mantenimiento, el mantenimiento preventivo y las modificaciones de aeronaves y productos aeronáuticos, y prescribe las reglas generales de operación para un organismo de mantenimiento reconocido (OMR).

#### Definiciones

##### Para los fines de la Parte 6, deberán aplicarse la siguientes definiciones:

###### Administrador responsable.  La persona aceptable para la Administración y que tiene autoridad corporativa para asegurar que todas las operaciones y actividades de mantenimiento se pueden financiar y efectuar conforme a la norma requerida por la Administración, y a cualquier requisito adicional definido por el explotador.

###### Alojamiento.  Se refiere a las edificaciones, hangares y otras estructuras para alojar el equipo y los materiales necesarios para un organismo de mantenimiento que:

Proporciona espacio de trabajo para las actividades de mantenimiento, mantenimiento preventivo o modificaciones para las cuales el organismo de mantenimiento ha sido aprobado y habilitado; y

Proporciona estructuras para la debida protección de aeronaves, células, motores de aeronave, hélices, dispositivos, componentes, partes y subconjuntos de éstas durante desensamblaje, limpieza, inspección, reparación, modificación, ensamblaje y prueba; y

Proporciona almacenaje, segregación y protección apropiados de materiales, partes y provisiones.

###### Aprobación para volver al servicio.  Véase “conformidad de mantenimiento”.

###### Artículo.  Objetos que incluyen, entre otras cosas, aeronaves, células, motores de aeronave, hélices, dispositivos, accesorios, conjuntos, subconjuntos, sistemas, subsistemas, componentes, unidades, productos o partes.

###### Calibración.  Serie de operaciones, efectuadas de conformidad con un procedimiento determinado documentado que compara la medición realizada con un dispositivo de medición o norma de trabajo con una oficina de pesas y medidas reconocida a fin de detectar y notificar o eliminar errores de ajuste en el dispositivo de medición, norma de trabajo o producto aeronáutico sometido a prueba.

###### Compósito/material compuesto.  Materiales estructurales hechos de sustancias que incluyen, entre otras, madera, metal, cerámica, plástico, materiales reforzados con fibra, grafito, boro o epoxi, con agentes de refuerzo incorporados que pueden ser en forma de filamentos, láminas, polvos o escamas de un material diferente.

###### Conformidad de mantenimiento.  Documento por el que se certifica que los trabajos de mantenimiento a los que se refiere han sido concluidos de manera satisfactoria, bien sea de conformidad con los datos aprobados y los procedimientos descritos en el manual de procedimientos del organismo de mantenimiento o según un sistema equivalente.

###### Datos aprobados.  Información técnica aprobada por la Administración.

###### Directamente a cargo.  Se refiere a una persona debidamente licenciada que está a cargo de la labor de un organismo de mantenimiento reconocido que desempeña tareas de mantenimiento, mantenimiento preventivo, cambios u otras funciones que tienen que ver con la aeronavegabilidad de la aeronave.  La persona directamente a cargo no tiene que observar ni dirigir físicamente a cada trabajador constantemente, sino que debe estar disponible para consultas sobre cuestiones que requieren instrucciones o decisiones de una autoridad superior.

###### Instalación.  La planta física, que incluye la tierra, las edificaciones y el equipo, que proporciona los medios para desempeñar actividades de mantenimiento, mantenimiento preventivo o modificaciones de cualquier artículo.

###### Localizabilidad.  Característica de una calibración, análoga a un árbol genealógico.  Una calibración localizable se obtiene cuando cada dispositivo de medición y patrón de trabajo, en una jerarquía que se remonta al patrón nacional, se ha calibrado debidamente, y los resultados se han documentado a cabalidad.  La documentación proporciona la información necesaria para demostrar que todas las calibraciones de la cadena de calibraciones se realizaron debidamente.

###### Mantenimiento de línea.  Todo mantenimiento no programado que resulta de eventos imprevistos, o verificaciones programadas que incluyen servicio de mantenimiento o inspecciones que no requieren instrucción, equipo ni instalaciones especializados.

###### Mantenimiento especializado.  Todo mantenimiento que normalmente no efectúa un OMR (por ejemplo, reencauchado y renovación de llantas, etc.).

###### Patrón.  Objeto, artefacto, instrumento, equipo de prueba, sistema o experimento que almacena, incorpora o de otro modo proporciona una cantidad física, que sirve de base para medir la cantidad. Incluye también un documento en el que se describen las operaciones y el proceso que deberán realizarse a fin de alcanzar una meta específica.

###### Patrón de referencia.  Patrón que se usa para mantener patrones de trabajo.

###### Patrón de transferencia.  Todo patrón que se utiliza para comparar un proceso, sistema o dispositivo de medición en un sitio o nivel, con otro proceso, sistema o dispositivo de medición en otro sitio o nivel.

###### Patrón primario.  Patrón definido y mantenido por una autoridad del Estado y utilizado para calibrar patrones secundarios.

###### Patrones secundarios.  Patrón mantenido en comparación con un patrón primario.

###### Organismo de mantenimiento reconocido (OMR).  Organismo aprobado por la Administración para que realice actividades específicas de mantenimiento de aeronaves.  Dichas actividades pueden incluir inspección, reacondicionamiento, mantenimiento, reparación o modificación y certificación de aptitud para el servicio de aeronaves o productos aeronáuticos.

###### Sistema de computadora.  Todo sistema electrónico o automatizado capaz de recibir, almacenar y procesar datos externos, y transmitir y presentar dichos datos en una forma utilizable para llevar a cabo una función específica.

#### Abreviaturas

##### Las siguientes abreviaturas se usan en la Parte 6.

###### AAT – Etiqueta de aeronavegabilidad aprobada

###### AMT – Técnico de mantenimiento de aviación

###### ARS – Especialista de reparación de aviación

###### NDT – Ensayo no destructivo

###### OMR – Organismo de mantenimiento reconocido

###### PAH – Titular de aprobación de producción

###### TSO – Orden técnica estándar.

#### autoridad para conceder exenciones

##### La Administración podrá, después de considerar las circunstancias de determinado organismo de mantenimiento, expedir una exención para eximir de secciones especificadas de la presente Parte, siempre y cuando considere que las circunstancias presentadas justifican la exención y que se mantendrá un nivel de seguridad equivalente al que proporciona la regla respecto a la cual se solicita exención.

##### La Administración podrá poner fin a cualquier exención o enmendarla en cualquier momento.

##### Toda petición de una exención debe hacerse conforme a los requisitos de la Parte 1.

##### Cada organismo de mantenimiento reconocido que recibe una exención debe tener los medios para notificar al respecto a la administración, al personal de certificación y al personal pertinentes.

## certificación de un organismo de mantenimiento y continuidad de la validez

#### Aplicación

##### Esta sección prescribe los requisitos para la certificación de un organismo de mantenimiento y la continuidad de la validez del certificado.

#### Generalidades

##### Ninguna persona podrá operar como organismo de mantenimiento reconocido certificado sin certificado, habilitaciones o especificaciones de operaciones expedidos en virtud de esta parte, o en contravención de éstos.

##### El certificado y las especificaciones de operaciones expedidos a un organismo de mantenimiento reconocido deben estar disponibles en el lugar para que el público y la Administración los inspeccione.

14 CFR: 145.5

#### certificado de organismo de mantenimiento reconocido

##### El certificado de OMR consistirá en dos documentos:

###### Un certificado de una página firmado por la Administración; y

###### Las especificaciones de las operaciones presentadas en varias páginas y firmadas por el administrador responsable y la Administración, con los términos, condiciones y autorizaciones.

##### Ninguna persona podrá operar como organismo de mantenimiento reconocido sin un certificado de organismo de mantenimiento reconocido expedido en virtud de esta parte, o en contravención de éste.

##### Todo organismo de mantenimiento reconocido sólo podrá realizar mantenimiento, mantenimiento preventivo o modificaciones en una aeronave, célula, motor de aeronave, hélice, dispositivo, componente o parte de la aeronave respecto a los cuales ha sido habilitado y de conformidad con los términos, condiciones y autorizaciones establecidos en sus especificaciones de operaciones.

##### El certificado de OMR contendrá los siguientes puntos y tendrá el formato indicado en la NE: 6.2.1.3:

###### El número de certificado asignado específicamente al OMR;

###### El nombre y la ubicación (lugar de la oficina principal) del OMR;

###### La fecha de expedición y el período de validez;

###### Las habilitaciones expedidas al OMR; y

###### Firma de la Administración.

##### Las especificaciones de las operaciones del OMR contendrán:

###### El número de certificado asignado específicamente al OMR;

###### La clase o las habilitaciones limitadas expedidas detalladamente, incluidas las limitaciones y las aprobaciones especiales expedidas;

###### La fecha de expedición o revisión;

###### Firmas del administrador responsable y de la Administración; y

###### El certificado expedido a cada organismo de mantenimiento certificado debe estar disponible en el lugar para que el público y la Administración los inspeccione.

Anexo 6 de la OACI: Parte I:  8.7.1.1; 8.7.1.2; 8.7.1.3

14 CFR: 145.5

#### publicidad

##### Ningún organismo de mantenimiento reconocido podrá hacer publicidad como organismo de mantenimiento reconocido aprobado antes de que se le haya expedido un certificado de organismo de mantenimiento reconocido.

##### Ningún organismo de mantenimiento reconocido certificado podrá hacer ninguna declaración, por escrito u oralmente, sobre él mismo que sea falsa o que se conciba para engañar a alguien.

##### Siempre que el anuncio publicitario de un organismo de mantenimiento reconocido indique que dicho organismo está certificado, dicho anuncio deber indicar claramente el número del certificado del organismo.

Versión anterior de 14 CFR: 145.25

#### solicitud de un certificado de OMR

##### La Administración exigirá al solicitante de una aprobación de un organismo de mantenimiento que presente lo siguiente:

###### Una solicitud en un formulario y de la manera prescritos por la Administración, como se indica en la NE: 6.2.1.5;

###### Su manual de procedimientos de mantenimiento en duplicado;

###### Una lista de las funciones de mantenimiento que otro OMR desempeñará para él, bajo contrato;

###### Una lista de todos los certificados y habilitaciones de OMR pertinentes a los certificados expedidos por cualquier Estado contratante que no sea [ESTADO];

###### Documentación del sistema de calidad del organismo de mantenimiento; y

###### Toda información adicional que la Administración exija al solicitante que presente.

##### Toda solicitud de enmienda de un certificado de OMR existente deberá hacerse en un formulario y de manera prescritos por la Administración.  Si procede, el OMR deberá presentar la enmienda requerida del manual de procedimientos de mantenimiento a la Administración para su aprobación.

Nota: Las expresiones "en un formulario” y "de una manera" significan que el administrador responsable, o la persona nombrada por él conforme a 6.2.1.5(a), debe rellenar un formulario expedido por la Administración.

Nota:  El contenido del manual de procedimientos de mantenimiento figura en 6.5.1.1.

Nota: El Doc. 9642 de la OACI, Parte 4, 2.9 declara que es práctica aceptada permitir que los OMR encarguen trabajo mediante subcontratos con organismos de mantenimiento no aprobados si el OMR contratante: (1) está aprobado para el trabajo que va a ser objeto del subcontrato y tiene la capacidad de evaluar la competencia del subcontratista, (2) sigue estando a cargo del control de calidad y la cesión de las actividades objeto del subcontrato y (3) cuenta con procedimientos para el control de las actividades objeto del subcontrato junto con las funciones que va a desempeñar el personal encargado de su administración.

Nota: El requisito que figura arriba acerca de presentar una lista de los certificados del OMR apoya la aplicación por parte de [ESTADO] de los siguientes artículos del Convenio de Chicago: Artículo 33 – Reconocimiento de certificados y licencias; Artículo 37(d) – Adopción de normas y procedimientos internacionales; Artículo 39(b) – Anotaciones en los certificados y licencias; y Artículo 40 – Validez de los certificados y licencias con anotaciones.

Anexo 6 de la OACI, Parte 1; 8.7.2.1

14 CFR: 145.51

JAR: 145.15

#### expedición de un certificado de OMR

##### A todo solicitante podrá expedírsele un certificado de OMR si, después de una investigación, la Administración llega a la conclusión de que el solicitante:

###### satisface los reglamentos y normas pertinentes para un certificado de OMR, y

###### está equipado debida y adecuadamente para la realización de mantenimiento de aeronaves o productos aeronáuticos para los cuales solicita aprobación.

Nota: Si, conforme a la ley nacional, la Administración ha de prescribir cargos para el proceso de solicitud de OMR, dicho requisito deberá establecerse en esta sección.

Anexo 6 de la OACI, Parte I: 8.7.1.1

14 CFR: 145.53

JAR: 145.15

#### Duración y renovación del certificado de OMR

##### Todo certificado o habilitación expedido a un organismo de mantenimiento reconocido situado dentro o fuera de [ESTADO] es válido desde la fecha de expedición hasta:

###### el último día del vigésimo cuarto mes a partir de la fecha en que se expidió,

###### la fecha en que el organismo de mantenimiento reconocido renuncia al certificado, o

###### la fecha en que la Administración suspende o revoca el certificado.

##### El titular de un certificado que expira o que ha sido objeto de renuncia, o que la Administración ha suspendido o revocado, deber devolver el certificado y las especificaciones de operaciones a la Administración.

##### Todo organismo de mantenimiento reconocido certificado que solicite la renovación de su certificado de organismo de mantenimiento reconocido para aeronaves matriculadas en [ESTADO] debe presentar su solicitud de renovación dentro de un plazo de 90 días antes de que expire el certificado vigente de organismo de mantenimiento reconocido.  Si no se hace una solicitud de renovación dentro de este plazo, el organismo de mantenimiento reconocido debe seguir el procedimiento de solicitud prescrito por la Administración.

14 CFR: 145.55

#### continuidad de la validez de la aprobación

##### Salvo si la aprobación ha sido objeto de renuncia o se ha sustituido, suspendido o revocado, o ha expirado por haber pasado la fecha de expiración que se haya especificado en el certificado de aprobación, la continuidad de la validez de la aprobación depende de que:

###### el OMR siga cumpliendo con esta Parte;

###### a la Administración se le permita tener acceso a las instalaciones del organismo para determinar la continuidad del cumplimiento con este reglamento; y

###### se haya efectuado el pago de los cargos que haya prescrito la Administración.

Anexo 6 de la OACI, Parte I: 8.7.1.3

14 CFR: 145.17

#### cambios del OMR y enmiendas al certificado

##### Para que la Administración pueda determinar la continuidad del cumplimiento con esta Parte, el OMR deberá proporcionar una notificación por escrito a la Administración ya sea antes de cualquiera de los siguientes cambios, o después de los mismos dentro de un período que la Administración determine que es lo más práctico posible.

###### el nombre del organismo;

###### la ubicación del organismo;

###### el alojamiento, las instalaciones, el equipo, las herramientas, el material, los procedimientos, el ámbito del trabajo y el personal de certificación que pudieran influir en la habilitación o las habilitaciones del OMR;

###### las habilitaciones que tenga el OMR, ya sea que la Administración las haya otorgado o que se hayan obtenido mediante una certificación de OMR expedida por otro Estado contratante;

Nota: Véase la subsección 6.2.1.5(a).

###### otras ubicaciones del organismo;

###### el administrador responsable; o

###### la lista del personal administrativo identificado como se describe en el manual de procedimientos de mantenimiento.

##### La Administración enmendará el certificado de OMR si éste le notifica que se ha cambiado lo siguiente:

###### la ubicación o el alojamiento y las instalaciones;

###### otras ubicaciones del organismo;

###### habilitación, incluidas las eliminaciones;

###### nombre del organismo con la misma titularidad; o

###### titularidad.

##### La Administración podrá enmendar el certificado de OMR si éste le notifica que se ha cambiado lo siguiente:

###### el administrador responsable; o

###### la lista del personal administrativo identificado como se describe en el manual de procedimientos de mantenimiento.

##### Cuando la Administración expide una enmienda a un certificado de OMR porque éste tiene un nuevo propietario, ésta asignará un nuevo número de certificado al certificado de OMR enmendado.

##### La Administración podrá:

###### Prescribir, por escrito, las condiciones en las que el OMR podrá seguir operando durante un período de ejecución de los cambios señalados en al Subpárrafo (a); y

###### Dejar pendiente el certificado de OMR si decide que la aprobación de dicho certificado debe retrasarse; la Administración notificará al titular del certificado, por escrito, las razones que explican dicho retraso.

##### Si el OMR realiza cambios en los elementos que aparecen en la lista del Subpárrafo (a) sin notificar a la Administración y sin que ésta enmiende el certificado de OMR, la Administración podrá suspender o revocar dicho certificado.

14 CFR: 145.57; 145.105

JAR: 145.85

Doc. 9389 de la OACI

#### habilitaciones del OMR

##### Las siguientes habilitaciones se expiden conforme a esta Subparte:

###### Habilitaciones de células.

Clase 1:  Construcción de aeronaves pequeñas con material compuesto.

Clase 2:  Construcción de aeronaves grandes con material compuesto.

Clase 3:  Construcción metálica de aeronaves pequeñas.

Clase 4:  Construcción metálica de aeronaves grandes.

###### Habilitaciones de grupos motor.

            - Clase 1:  Motores de émbolo de 400 caballos de fuerza o menos.

            - Clase 2:  Motores de émbolo de más de 400 caballos de fuerza.

            - Clase 3:  Motores de turbina.

###### Habilitaciones de hélices.

Clase 1: Hélices de paso fijo y regulables en tierra de construcción de madera, de metal o material compuesto.

            - Clase 2: Otras hélices, por marca.

###### Habilitaciones de aviónica o radio.

Clase 1: Equipo de comunicación: Equipo de transmisión o de recepción de radio, o ambos, utilizados en aeronaves para enviar o recibir comunicaciones, independientemente de la frecuencia del transportista o del tipo de modulación utilizado; incluidos sistemas de interfono de aeronave auxiliar y conexo, sistemas amplificadores, dispositivos eléctricos o electrónicos de señalización entre tripulaciones y equipo similar; pero sin incluir equipo usado para navegación de la aeronave o como ayuda para la navegación, equipo para medir el margen de altitud o de terreno, otro equipo de medición que funciona basado en principios de radio o radar, o instrumentos mecánicos, eléctricos, giroscópicos o electrónicos que forman parte del equipo de radiocomunicaciones.

Clase 2: Equipo de navegación: Sistema de radio utilizado en aeronaves para la navegación de aproximación y en ruta, que incluye el sistema de director de vuelo, excepto el equipo que funciona basado en principios de radar o radiofrecuencia de impulsos, pero no incluye equipo para medir el margen de altitud o terreno u otro equipo de medición de distancias que funciona basado en principios de radiofrecuencia de impulsos.

Clase 3: Equipo de impulsos: Todo sistema electrónico de aeronaves que funciona basado en principios de radiofrecuencia de impulsos.

###### Habilitaciones de instrumentos.

Clase 1:  Instrumento mecánico: Todo diafragma, tubo de Bourdon, aneroide, instrumento óptico o centrífugo mecánico que se usa en aeronaves o para operar aeronaves, incluidos tacómetros, anemómetros, manómetros, derivómetros, brújulas magnéticas, altímetros o instrumentos mecánicos similares.

            - Clase 2:  Instrumento eléctrico: Todo instrumento y sistema autosincrónico y eléctrico indicador, incluidos instrumentos indicadores a distancia, indicadores de la temperatura de la culata del cilindro o instrumentos eléctricos similares.

            - Clase 3:  Instrumento giroscópico: Todo instrumento o sistema que usa principios giroscópicos y funciona activado por presión del aire o energía eléctrica, incluidos unidades de control por piloto, indicadores de virajes y ladeos, giros direccionales y las partes que los integran, y brújulas giroscópicas y de flujo magnético.

            - Clase 4:  Instrumento electrónico:  Todo instrumento cuyo funcionamiento depende de tubos de electrones, transistores, presentaciones electrónicas o dispositivos similares, incluidos calibradores de la cantidad de tipo de capacitancia, amplificadores de sistema y analizadores de motores.

###### Habilitaciones de accesorios.

Clase 1: Accesorios mecánicos.  Los accesorios que dependen de fricción, hidráulica, conexión mecánica o presión neumática  para funcionar, incluidos los frenos de aeronaves,  bombas accionadas mecánicamente, carburadores, conjuntos de ruedas de aeronaves, montantes de amortiguación y servomotores hidráulicos.

Clase 2: Accesorios eléctricos.  Accesorios que dependen de energía eléctrica para su funcionamiento, y generadores, incluidos los arrancadores, reguladores de voltaje, motores eléctricos, bombas de combustible eléctricas, magnetos o accesorios eléctricos similares.

Clase 3: Accesorios electrónicos.  Accesorios que dependen del uso de transistores de tubos de electrones, o dispositivo similar, incluidos supercargadores, controles de la temperatura y del aire acondicionado o controles electrónicos similares.

14 CFR: 145.59

EASA 145: Apéndice II

#### Habilitaciones limitadas del OMR

##### Siempre que la Administración lo considere apropiado, podrá expedir una habilitación limitada a un OMR que mantiene o altera sólo un tipo particular de célula, grupo motor, hélice, radio, instrumento o accesorio, o partes de ellos, o realiza sólo mantenimiento especializado que requiere equipo y pericia que generalmente no se encuentran en un OMR.  Dicha habilitación puede limitarse a un modelo específico de aeronave, motor o parte constituyente, o a cualquier número de partes hechas por un fabricante determinado.

##### Las habilitaciones limitadas se expiden para:

###### células de un modelo o marca en particular;

###### grupos motor de un modelo o marca en particular;

###### hélices de un modelo o marca en particular;

###### equipo de radio de un modelo o marca en particular;

###### instrumentos de un modelo o marca en particular;

###### accesorios de un modelo o marca en particular;

###### componentes del tren de aterrizaje;

###### flotadores, por marca;

###### inspección, pruebas y procesamiento no destructivos;

###### equipo de emergencia;

###### palas de rotor, por marca y modelo;

###### trabajos en tela para aeronaves; y

###### cualquier otro propósito respecto al cual la Administración considera que la petición del solicitante es apropiada.

##### Habilitaciones de servicios especializados.  Se puede expedir una habilitación de servicios especializados a un organismo de mantenimiento para que realice mantenimiento o procesos específicos.  Las especificaciones de operación del organismo de mantenimiento reconocido deben describir la especificación utilizada en la prestación de ese servicio especializado.  La especificación podrá ser:

###### Una especificación militar o civil que actualmente utilice la industria y que la Administración haya aprobado; o

###### Una especificación que el organismo de mantenimiento reconocido haya elaborado y que la Administración haya aprobado.

14 CFR: 145.61

EASA 145: Apéndice II

#### sistema de calidad

##### El OMR deberá establecer un sistema de calidad y designar a un administrador de la calidad para que vigile el cumplimiento con los procedimientos requeridos a fin de asegurar prácticas de mantenimiento seguras y aeronaves en condiciones de aeronavegabilidad, y la idoneidad de los mismos.   La vigilancia del cumplimiento deberá incluir un sistema de retroinformación para el administrador responsable a fin de asegurar la adopción de medidas correctivas cuando sea necesario.

##### El sistema de calidad, y el administrador de la calidad, deberán ser aceptables para la Administración.

##### Cada OMR deberá cerciorarse de que el sistema de calidad incluye un programa de garantía de la calidad que contenga procedimientos diseñados para vigilar el cumplimiento con las normas requeridas de aeronaves y componentes de aeronaves y la idoneidad de los procedimientos para cerciorarse de que tales procedimientos generan buenas prácticas de mantenimiento y aeronaves y componentes de aeronaves en condiciones de aeronavegabilidad.

##### El sistema de garantía de la calidad deberá incluir un procedimiento para calificar inicialmente a las personas que desempeñan la labor en nombre del OMR y realizar auditorías periódicas de éstas.

##### El sistema de calidad deberá incluir un sistema de retroinformación para el administrador designado o para el grupo de personas encargadas directamente del sistema de calidad y finalmente para el administrador responsable que garantiza, cuando sea necesario, la adopción apropiada y oportuna de medidas correctivas en respuesta a los informes que resulten de las auditorías independientes.

##### El sistema de calidad del OMR deberá ser suficiente para examinar todos los procedimientos de mantenimiento, como se describe en el Manual de control de mantenimiento y en el Manual de procedimientos de mantenimiento, conforme a un programa aprobado una vez al año.

##### El sistema de calidad del OMR deberá indicar cuándo deben hacerse y cuándo finalizan las auditorías, y establecer un sistema de informes de auditoría, que podrá ver el personal visitante de la Administración cuando lo solicite.  El sistema de auditoría deberá establecer claramente el medio por el cual se van a comunicar los informes de auditoría que contienen observaciones sobre el incumplimiento o la mala calidad al administrador responsable.

##### Si el OMR es una organización pequeña, la parte independiente de la auditoría del sistema de calidad podrá cederse por contrato a otra organización aprobada conforme a esta parte o a una persona que tenga los conocimientos técnicos apropiados y experiencia satisfactoria comprobada en auditoría, como por ejemplo la calificación ISO 9000.

##### Cuando el OMR sea parte de un AOC conforme a la Parte 9, el sistema de gestión de la calidad del titular del AOC podrá combinarse con los requisitos de un OMR y presentarse a la Administración para su aprobación.

##### Cada OMR deberá describir el sistema de calidad en documentos pertinentes como se establece en la NE 6.2.1.12.

Nota:  Cuando el OMR sea parte de un AOC conforme a la Parte 9, véase la NE 9.2.2.3, donde figuran ejemplos de un sistema de calidad combinado.

Anexo 6 de la OACI: Parte 1, 8.7.3.2

FAA AC 145-9

JAR: 145.65

## alojamiento, instalaciones, equipo, materiales y datos

#### Generalidades

##### Todo organismo de mantenimiento reconocido certificado debe proporcionar alojamiento, instalaciones, equipo, materiales y datos en la cantidad y de la calidad que satisfagan las normas requeridas para la expedición del certificado y las habilitaciones que tiene el organismo de mantenimiento reconocido.

14 CFR: 145.101

#### requisitos de alojamiento y de instalaciones

##### El alojamiento para las instalaciones, el equipo, los materiales y el personal deberá ser apropiado para todo el trabajo previsto y deberá proporcionar, en particular, protección contra el mal tiempo.

##### Todos los entornos de trabajo deberán ser apropiados para la tarea que ha de efectuarse y no deberán obstaculizar la eficacia del personal.

##### Los locales para oficinas deberán ser apropiados para la gestión de trabajo planificado, incluida, en particular, la gestión de registros técnicos, de la calidad y la planificación.

##### Los talleres y naves especializados deberán estar separados, como sea apropiado, para evitar que se produzca contaminación ambiental y del área de trabajo.

##### Se deberán proporcionar instalaciones de almacenamiento para partes, equipo, herramientas y material.

##### Las condiciones de almacenamiento deberán proporcionar seguridad para las partes utilizables, separación de las partes utilizables de las inutilizables, y evitar el deterioro y el daño de los artículos almacenados.

##### Todo OMR que tenga una habilitación de células deberá proporcionar alojamiento permanente adecuado para alojar el tipo y modelo más grandes de aeronave que figuran en la lista de sus especificaciones de operaciones.

##### Todo OMR podrá realizar mantenimiento, mantenimiento preventivo o alteraciones de artículos fuera de su alojamiento si proporciona instalaciones adecuadas que sean aceptables para la Administración.

##### Véase la NE 6.3.1.2, donde figuran los requisitos detallados relativos al alojamiento y las instalaciones.

14 CFR: 145.103

Anexo 6 de la OACI, Parte 1, 8.7.4.1; 8.7.4.2; 8.7.4.3

#### Equipo, herramientas y material

##### El OMR deberá tener a su disposición el equipo, las herramientas y el material necesarios para desempeñar la labor en el ámbito de trabajo aprobado y estos artículos deberán estar bajo el control pleno del OMR.  La disponibilidad de equipo y herramientas significa disponibilidad permanente, salvo en el caso de una herramienta o un equipo que se necesita con tan poca frecuencia que su disponibilidad permanente no es necesaria.

##### La Autoridad podrá eximir a un OMR del requisito de poseer herramientas y equipo específicos para el mantenimiento o la reparación de una aeronave o de un producto aeronáutico especificado en la aprobación del OMR, si dichos artículos pueden adquirirse temporalmente, mediante arreglo previo, y están bajo el control pleno del OMR cuando se necesiten para efectuar mantenimiento o reparaciones requeridos.

##### El OMR deberá usar el equipo, las herramientas y el material que el fabricante recomiende o éstos deben ser por lo menos equivalentes a los que recomienda el fabricante y ser aceptables para la Administración.

##### El OMR deberá controlar la totalidad de herramientas, equipo y equipo para pruebas pertinentes que se utilizan para la aceptación de productos o para hacer una determinación acerca de la aeronavegabilidad.

##### El OMR deberá hacer todo lo posible para que la totalidad de herramientas, equipo y equipo para pruebas pertinentes que se utilizan para la aceptación de un producto o para hacer una determinación acerca de la aeronavegabilidad estén calibrados a fin de asegurar la calibración correcta frente a un patrón aceptable para la Administración y localizable en los patrones nacionales de [Estado].

##### El OMR deberá mantener todos los registros de las calibraciones y los patrones utilizados para la calibración.

##### La NE 6.3.1.3 presenta los requisitos detallados relativos a las herramientas, el equipo y el equipo para pruebas.

Anexo 6 de la OACI: Parte 1, 8.7.4.2

Doc. 9642 de la OACI, Capítulo 2, 2.8

14 CFR: 145.109

## ADMINISTRAción

#### requisitos del personal

##### Deberá nombrarse a un administrador o a un grupo de administradores aceptable para la Administración, cuyas responsabilidades incluyan cerciorarse de que el OMR cumple con estos reglamentos.

##### La persona o las personas nombradas como administradores deberán representar la estructura de la administración del mantenimiento del OMR, y estar a cargo de todas las funciones especificadas en la Parte 6.

##### Los administradores nombrados deberán rendir cuentas directamente a un administrador responsable, quien deberá ser aceptable para la Administración.

##### El OMR deberá emplear a personal suficiente para planificar, realizar, supervisar, inspeccionar y dar el visto bueno del trabajo conforme a la aprobación.

##### La competencia del personal que tiene que ver con el mantenimiento deberá establecerse conforme a un procedimiento y a una norma aceptables para la Administración.

##### Cada supervisor del OMR deberá ser titular de una licencia AMT (de técnico de mantenimiento de aviación) expedida conforme a la Parte 2, Otorgamiento de licencias de personal.

##### La persona que firme la conformidad de mantenimiento o una aprobación de retorno al servicio deberá estar calificada conforme a la Parte 2, como persona apropiada para el trabajo realizado y deberá ser aceptable para la Administración.

##### Todo OMR que emplee a técnicos especialistas en reparación de aviación (ARS) deberá cerciorarse de que cada técnico especialista en reparación de aviación es empleado del OMR y ha obtenido una licencia conforme a la Parte 2.

##### El personal de mantenimiento y el personal de certificación deberán satisfacer los requisitos de calificaciones y recibir instrucción inicial, periódica y especializada respecto a sus tareas y responsabilidades asignadas conforme a un programa aceptable para la Administración.  El programa de instrucción establecido por el OMR deberá incluir instrucción para conocimientos y pericia relacionados con la actuación humana, incluida la coordinación con otro personal de mantenimiento y tripulación de vuelo.

##### Véase la NE 6.4.1.1, donde figuran los requisitos detallados relativos al personal.

Nota: Puede encontrarse una guía para elaborar programas de instrucción para obtener conocimientos y pericia en materia de actuación humana en el Doc. 9683 de la OACI, Manual de instrucción sobre factores humanos.

Circular 216, 217, 227 y 253 de la OACI

Anexo 6 de la OACI: Parte 1, 8.7.5.1; 8.7.5.2; 8.7.5.3; 8.7.5.4

14 CFR: 145.151; 145.153; 145.155; 145.157 145.159; 65.101; 65.103

EASA 145.A.30

#### capacitación e instrucción inicial, periódica, especializada y correctiva

##### Todo OMR deberá tener un programa de instrucción para los empleados, aprobado por la Administración que consista en capacitación e instrucción inicial, periódica, especializada y correctiva.

##### Todo OMR deberá elaborar y actualizar su programa de instrucción basándose en las tareas del trabajo asociadas con el ámbito de las capacidades y la autoridad de operación.

##### El programa de instrucción deberá asegurar que cada empleado asignado a desempeñar funciones de mantenimiento, mantenimiento preventivo o alteraciones, e inspección sea capaz de llevar a cabo la tarea asignada.

##### Todo OMR deberá presentar revisiones de su programa de instrucción a la Administración para aprobación.

##### Todo OMR deberá documentar, en un formulario y de manera aceptable para la Administración, la instrucción particular de los empleados requerida conforme a esta sección.  Estos registros de instrucción deben guardarse durante un mínimo de dos años.

##### Todo programa de instrucción de OMR deberá satisfacer los requisitos detallados que se presentan en la NE: 6.4.1.2.

Anexo 6 de la OACI, Parte I: 8.7.5.4

Doc. 9642 de la OACI: Capítulo 2: 2.5

14 CFR: 145.163

#### programa de instrucción sobre mercancías peligrosas

##### Todo OMR deberá contar con un programa de instrucción sobre mercancías peligrosas para sus empleados, ya sea que trabajen a tiempo completo, tiempo parcial, temporalmente o bajo contrato, que se dediquen a las siguientes actividades:

###### Embarque, desembarque o manejo de mercancías peligrosas;

###### Diseño, manufactura, fabricación, inspección, marcado, mantenimiento, reacondicionamiento, reparaciones o pruebas de un componente de embalaje, bulto o contenedor que se representa, se marca, se certifica o se vende como calificado para uso en el transporte de mercancías peligrosas;

###### Preparación de mercancías peligrosas para transporte;

###### Responsabilidad en cuanto a la seguridad del transporte de mercancías peligrosas;

###### Operación de un vehículo utilizado para el transporte de mercancías peligrosas, o

###### Supervisión de cualquiera de los elementos anteriores.

##### Ningún empleado de un OMR deberá realizar ni supervisar directamente ninguna de las funciones que figuran en el punto (a) arriba a menos que haya recibido la instrucción aprobada sobre mercancías peligrosas.

##### La instrucción de OMR deberá asegurar que la instrucción sobre mercancías peligrosas:

###### Garantice que cada empleado que realice o supervise directamente cualquiera de las funciones de trabajo especificadas en el punto (a) arriba haya recibido instrucción para cumplir con todos los procedimientos pertinentes; y

###### Capacite a la persona que haya recibido la instrucción para que reconozca elementos que contengan, o puedan contener, mercancías peligrosas reguladas en virtud de estos reglamentos.

##### La instrucción sobre mercancías peligrosas del OMR deberá ser aprobada por la Administración y deberá contener los elementos que figuran en la NE: 6.4.1.3.

##### Todo OMR deberá documentar, en un formulario y de manera aceptables para la Administración, la instrucción particular de los empleados conforme a esta sección.  Estos registros de instrucción deberán guardarse durante un mínimo de dos años.

49 CFR: 171.8 (empleado de materiales peligrosos)

14 CFR: 145.165

#### descanso y limitaciones de las obligaciones de las personas que desempeñan funciones de mantenimiento en un OMR

##### Ninguna persona podrá asignar ni deberá desempeñar funciones de mantenimiento de aeronaves, a menos que haya descansado durante un período mínimo de 8 horas antes de empezar a prestar servicio.

##### Ninguna persona podrá fijar el horario de una persona para que desempeñe funciones de mantenimiento de aeronaves durante más de 12 horas consecutivas de servicio.

##### En situaciones que tienen que ver con la inutilizabilidad no programada de aeronaves, las personas que desempeñan funciones de mantenimiento de aeronaves podrán continuar prestando servicio durante:

###### un máximo de 16 horas consecutivas; o

###### 20 horas en 24 horas consecutivas.

##### Después de períodos de servicio no programado, la persona que desempeñe funciones de mantenimiento de aeronaves deberá tener un período de descanso obligatorio de 10 horas.

##### El OMR deberá relevar de todo servicio a la persona que desempeña funciones de mantenimiento durante 24 horas consecutivas por cualquier período de 7 días consecutivos.

14 CFR: 121.377

#### Registros del personal de administración, supervisión, inspección y certificación

##### El OMR deberá mantener una lista de todos los miembros del personal de administración, supervisión, inspección y certificación, que incluya detalles del ámbito de su autorización.

##### El personal de certificación deberá ser notificado por escrito acerca del ámbito de su autorización.

###### El estilo del documento de autorización deberá permitir presentar claramente su ámbito al personal de certificación y a cualquier persona autorizada que tenga que examinar el documento.  Cuando se utilicen códigos para definir el ámbito, deberá disponerse fácilmente de un documento para la interpretación de los mismos.

###### El personal de certificación no está obligado a llevar consigo el documento de autorización todo el tiempo, pero deberá presentarlo dentro de un plazo razonable cuando lo pida una persona autorizada.

##### Véase la NE: 6.4.1.5, donde figuran los requisitos detallados relativos al personal de administración, supervisión, inspección y otorgamiento de certificados.

14 CFR: 145.161

EASA:  145.A.35(j)

## reglas de operación de los OMR

#### manual de procedimientos de mantenimiento

Nota: El propósito del manual de procedimientos de mantenimiento es establecer los procedimientos, los medios y los métodos del OMR.  El cumplimiento con su contenido garantizará el cumplimiento con los requisitos de la Parte 6, lo cual es un prerrequisito para obtener y mantener un certificado de OMR.

##### Todo manual de procedimientos de mantenimiento de un OMR y todas las enmiendas posteriores al mismo deberán ser aprobados por la Administración antes de su uso.

##### El manual de procedimientos de mantenimiento del OMR deberá especificar el ámbito de trabajo que se le exige al OMR para satisfacer los requisitos pertinentes necesarios para la aprobación de una aeronave o de un producto aeronáutico para su retorno al servicio.

##### El manual de procedimientos de mantenimiento y cualquier otro manual que éste describa debe:

###### Incluir instrucciones e información necesarias para que el personal pertinente pueda desempeñar sus obligaciones y responsabilidades con un alto grado de seguridad;

###### Tener una forma que sea fácil de revisar y contener un sistema que permita al personal determinar el estado actual de revisión;

###### Tener la fecha de la revisión más reciente impresa en cada página que contenga la revisión;

###### No ir en contra de ningún reglamento pertinente de [ESTADO] ni de disposiciones específicas de operación del OMR; e

###### Incluir una referencia a los reglamentos de la aviación civil pertinentes.

##### El OMR deberá proporcionar un manual de procedimientos de mantenimiento aprobado para que lo use la organización, que contenga la siguiente información:

###### Una declaración firmada por el administrador responsable que confirme que el manual de procedimientos de mantenimiento del organismo de mantenimiento y cualesquier manuales conexos definen el cumplimiento del OMR con este reglamento, y que se cumplirá con éste en todo momento.

###### Un procedimiento para establecer y mantener una lista actualizada de los cargos y nombres del personal administrativo aceptado por la Administración.  Esta lista podrá ir separada del manual de procedimientos de mantenimiento pero debe mantenerse actualizada y disponible para que la Administración la examine cuando lo solicite.

###### Una lista que describa las obligaciones y responsabilidades del personal administrativo y las cuestiones que éste podrá abordar directamente con la Administración en nombre del OMR.

###### Un organigrama que presente cadenas relacionadas de las responsabilidades del personal administrativo.

###### Un procedimiento para establecer y mantener una lista actualizada del personal de certificación.

Nota: La lista del personal de certificación podrá ir separada del manual de procedimientos de mantenimiento pero debe mantenerse actualizada y disponible para que la Administración la examine cuando lo solicite.

###### Una descripción de los procedimientos utilizados para establecer la competencia del personal de mantenimiento.

###### Una descripción general de los recursos en mano de obra.

Nota:  Los subpárrafos (1) al (7) constituyen la parte relativa a la gestión del Manual de procedimientos de mantenimiento del organismo de mantenimiento y, por lo tanto, podrían presentarse como un solo documento y ponerse a la disposición de la(s) persona(s) que deben estar razonablemente familiarizadas con su contenido.

###### Una descripción del método utilizado para completar y mantener los registros de mantenimiento.

###### Una descripción del procedimiento para preparar el documento de conformidad de mantenimiento y las circunstancias en las que éste debe firmarse.

###### Una descripción, cuando proceda, de procedimientos adicionales para cumplir con los procedimientos y requisitos de mantenimiento de un titular de AOC.

###### Una descripción de los procedimientos para cumplir con el requisito de notificación de información de servicio presentado en la sección 6.5.1.10.

###### Una descripción del procedimiento para recibir, enmendar y distribuir dentro del organismo de mantenimiento todos los datos de aeronavegabilidad necesarios procedentes del titular del certificado de tipo o de la organización de diseño de tipo.

###### Una descripción general de las instalaciones ubicadas en cada dirección especificada en el certificado de aprobación del OMR.

###### Una descripción general del ámbito de trabajo del OMR pertinente al alcance de la aprobación.

###### El procedimiento de notificación que debe usar el OMR cuando solicite a la Administración la aprobación de cambios de la organización del OMR.

###### El procedimiento de enmienda del manual de procedimientos de mantenimiento, incluida su presentación ante la Administración.

###### Los procedimientos del OMR, aceptables para la Administración, para asegurar buenas prácticas de mantenimiento y cumplimiento con todos los requisitos pertinentes de esta subsección.

###### Los procedimientos del OMR para establecer y mantener un sistema de calidad independiente para vigilar el cumplimiento con la idoneidad de los procedimientos a fin de asegurar prácticas de mantenimiento de buena calidad y aeronaves y productos aeronáuticos en condiciones de aeronavegabilidad.  La vigilancia del cumplimiento debe incluir un sistema de retroinformación para la persona o grupo de personas especificados en 6.4.1.1, y finalmente para el administrador responsable para asegurar, cuando sea necesario, la adopción de medidas correctivas.  Dicho sistema deberá ser aceptable para la Administración.

###### Una lista de explotadores, de ser apropiado, a los que el OMR presta un servicio de mantenimiento de aeronaves.

###### Una lista de organizaciones que realizan mantenimiento en nombre del OMR.

###### Una lista de los procedimientos y ubicaciones de mantenimiento de línea del OMR, si procede.

##### Véase la NE: 6.5.1.1, donde figuran los requisitos detallados acerca del Manual de procedimientos de mantenimiento y una muestra del formato de dicho manual.

Doc. 9642 de la OACI, Capítulo 2, Apéndice B

Doc. 9760 de la OACI, Vol.  1, Capítulo 7, Apéndice B

Anexo 6 de la OACI: Parte I: 8.7.2.1; 8.7.3.1; 8.7.3.2

14 CFR: 145.207; 145.209; 145.211

AC 145-9 de la FAA

EASA 145.A.70

#### procedimientos de mantenimiento

##### El OMR deberá establecer procedimientos aceptables para la Administración a fin de asegurar la aplicación de buenas prácticas de mantenimiento y el cumplimiento con todos los requisitos pertinentes de estos reglamentos al proporcionar un sistema de inspección para que el mantenimiento se realice debidamente de modo que las aeronaves y los productos aeronáuticos se liberen al servicio de manera apropiada.

##### Los procedimientos de mantenimiento deberán cubrir todos los aspectos de las actividades de mantenimiento y describir normas en las que el OMR se propone basarse en su labor.  Las normas de OMR de diseño de componentes de aeronaves o de aeronaves y las normas de explotadores de aeronaves deben tenerse en cuenta.

##### Los procedimientos de mantenimiento deben abordar las disposiciones y limitaciones de la Parte 6.

#### lista de capacidades

##### Cada organismo de mantenimiento reconocido debe preparar y mantener una lista actualizada de capacidades aprobada por la Administración.  Dicho organismo no podrá efectuar mantenimiento, mantenimiento preventivo ni modificaciones en un artículo a menos que éste figure en la lista de capacidades de conformidad con esta Parte.

##### La lista de capacidades debe identificar cada artículo por su marca y modelo, número de parte u otra nomenclatura designada por el fabricante del artículo.

##### Un artículo podrá incluirse en la lista de capacidades sólo si éste se halla dentro del ámbito de las habilitaciones y clases del certificado del organismo de mantenimiento reconocido, y sólo después de que dicho organismo haya realizado una autoevaluación conforme a 6.5.1.1(d)(18).  El organismo de mantenimiento reconocido debe realizar la autoevaluación descrita en este párrafo para determinar si éste cuenta con todas las instalaciones, equipo, material, datos técnicos, procesos, alojamiento y personal capacitado para efectuar el trabajo en el artículo como lo exige esta Parte.  Si dicho organismo determina que ese es el caso, puede incluir el artículo en la lista de capacidades.

##### El documento de la evaluación descrito en el párrafo (c) de esta sección deber ser firmado por el administrador responsable y debe archivarlo el organismo de mantenimiento reconocido.

##### Cuando se incluya un artículo adicional en su lista de capacidades, el organismo de mantenimiento debe enviar una copia de la lista a la Administración que tenga jurisdicción sobre el organismo de mantenimiento aprobado.

##### La lista de capacidad(es) debe estar disponible en el lugar para que el público y la Administración puedan inspeccionarla.

##### Las autoevaluaciones deben estar disponibles en el lugar para que el público y la Administración puedan inspeccionarlas.

##### El OMR deberá guardar la(s) lista(s) de capacidades y la(s) autoevaluación(es) durante dos años a partir de la fecha en que el administrador responsable las acepte.

14 CFR: 145.215

#### mantenimiento por contrato

##### Todo OMR podrá firmar un contrato para una función de mantenimiento relativo a un artículo con una fuente externa siempre y cuando:

###### La Administración haya aprobado la función de mantenimiento que se va a realizar por contrato con la fuente exterior; y

###### El OMR mantiene y pone a disposición de la Administración, en un formato aceptable para ésta, la siguiente información:

Las funciones de mantenimiento que son objeto del contrato con cada instalación externa, y

El nombre de cada instalación externa con la que el OMR realiza el contrato para las funciones de mantenimiento y el tipo de certificado y habilitaciones, si los hay, que tiene cada instalación.

##### Todo OMR podrá celebrar un contrato para una función de mantenimiento relativo a un artículo con una persona que no tenga licencia siempre y cuando:

###### La persona sin licencia aplica un sistema de control de la calidad equivalente al sistema que aplica el OMR;

El OMR permanece directamente a cargo del trabajo que realiza la persona sin licencia; y

El OMR verifica, mediante prueba o inspección, que la persona sin licencia haya realizado satisfactoriamente el trabajo y que el artículo está en condiciones de aeronavegabilidad antes de aprobar su retorno al servicio.

##### Ningún OMR podrá conceder sólo aprobación para el retorno al servicio de un producto con certificado de tipo completo después de mantenimiento, mantenimiento preventivo o alteraciones por contrato.

Nota:  A los efectos de este párrafo, cuando un OMR lleva a cabo mantenimiento para otro OMR dentro de su propio ámbito de aprobación no se considera que esté trabajando bajo subcontrato.

Nota: La lista de contratistas que emplea el OMR la aprueba la Administración mediante el Manual de procedimientos de mantenimiento.

14 CFR: 145.217

EASA: 145.A.75(b) y Anexo II AMC 145.A.75(b)

#### atribuciones del organismo de mantenimiento reconocido

##### El OMR deberá llevar a cabo las siguientes tareas tal como lo permite su Manual de procedimientos de mantenimiento y conforme a éste:

###### Mantener cualquier aeronave o producto aeronáutico para el cual está habilitado en el lugar descrito en el certificado de aprobación;

###### Mantener cualquier aeronave para la cual está habilitado en cualquier lugar con sujeción a la necesidad de dicho mantenimiento producida por la inutilizabilidad de la aeronave;

###### Llevar a cabo las actividades en apoyo de un titular de AOC particular cuando dicho AOC ha solicitado los servicios del OMR en lugares que no sean el lugar descrito en el certificado del OMR y éste ha sido habilitado para mantener la aeronave de dicho titular de AOC particular en el lugar solicitado en las disposiciones de operaciones del OMR aprobadas por la Administración; y

###### Expedir una aprobación para el retorno al servicio o un documento de conformidad de mantenimiento respecto a los subpárrafos (a) (1), (2) y (3) de esta subsección cuando se complete el mantenimiento conforme a las limitaciones aplicables al OMR.

##### Ningún OMR podrá celebrar contratos para el mantenimiento, el mantenimiento preventivo, la modificación o alteración de un producto con certificado de tipo completo, ni podrá proporcionar sólo aprobación para retorno al servicio de un producto después de mantenimiento por contrato.

##### El OMR podrá mantener o alterar cualquier artículo para el cual está habilitado en un lugar que no sea el OMR, si:

###### La labor se realizaría de la misma manera que cuando se realiza en el OMR y conforme a esta Subparte;

###### Todo el personal, equipo y material y todas las normas técnicas o aprobadas están disponibles en el lugar donde el trabajo ha de realizarse; y

###### El Manual de procedimientos de mantenimiento del OMR establece procedimientos aprobados que rigen el trabajo que va a realizarse en un lugar que no sea el OMR.

14 CFR: 145.201

EASA: 145.A.75

#### Limitaciones del OMR

##### El OMR deberá mantener una aeronave o un producto aeronáutico para el cual está aprobado sólo cuando se dispone de la totalidad de instalaciones, alojamiento, equipo, herramientas, material, datos técnicos aprobados y personal de certificación.

14 CFR: 145.201

EASA:  145.A.80

#### Certificado de liberación al SERVICIO de un componente, una aeronave, una parte o un conjunto

##### El personal de certificación apropiadamente autorizado deberá expedir un certificado de liberación al servicio cuando considere que el OMR ha llevado a cabo todo el mantenimiento de la aeronave satisfactoria y debidamente conforme al Manual de procedimientos de mantenimiento.

##### Se requiere un certificado de conformidad cuando se termine cualquier mantenimiento de un componente, parte o conjunto de una aeronave cuando están fuera de la aeronave.

##### La liberación al servicio que ha de usarse para la conformidad de una aeronave o de un componente, parte aeronáutica o conjunto deberá ajustarse a los siguientes puntos:

###### El certificado de conformidad deberá contener la siguiente declaración:  “Se certifica que el trabajo especificado se llevó a cabo conforme a los reglamentos actuales y respecto a dicho trabajo la aeronave o componente de aeronave se considera aprobado para obtener la liberación al servicio”.

###### El certificado de liberación al servicio deberá indicar los datos especificados en las instrucciones de mantenimiento del fabricante o las instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad.

###### Cuando las instrucciones incluyen un requisito para asegurar que una dimensión o cifra de una prueba se encuentra dentro de los límites de una tolerancia específica, por oposición a una general, la dimensión o la cifra de una prueba deberá registrarse salvo si la instrucción permite el uso de calibres pasa/no pasa.  Normalmente no basta con decir que la dimensión o la cifra de una prueba se encuentra dentro de los límites de la tolerancia.

###### La fecha en que dicho mantenimiento se efectuó deberá indicar cuándo se realizó el mantenimiento con relación a cualquier limitación de vida o de reacondicionamiento en cuanto a fecha, horas de vuelo, ciclos, aterrizajes, etc., según sea apropiado.

###### Cuando se ha llevado a cabo mantenimiento considerable, es aceptable que en el certificado de liberación al servicio se haga un resumen del mantenimiento siempre y cuando haya una referencia cruzada con la documentación sobre el trabajo que contiene todos los detalles del mantenimiento efectuado.  La información relativa a dimensiones deberá mantenerse en el registro de la documentación del trabajo.

###### La persona que expida la liberación al servicio deberá utilizar una firma completa y preferiblemente un sello de certificación salvo en el caso de que se utilice un sistema por computadora de liberación al servicio.  En este último caso, habrá que demostrar satisfactoriamente a la Administración que sólo esa persona en particular puede expedir electrónicamente la liberación al servicio.

##### Cuando a una parte o un componente se le da la liberación al servicio, el OMR deberá rellenar el Formulario modelo de la CAA para la AAT como se indica en la NE: 6.5.1.7.

Nota:  Un ejemplo de este método de cumplimiento con el elemento (c)(6) es el uso de una tarjeta magnética u óptica personal junto con un número de identidad personal (PIN) que se teclea en la computadora y que sólo la persona conoce.

Nota:  Un producto aeronáutico que ha recibido mantenimiento fuera de la aeronave requiere la expedición de un certificado de liberación al servicio (Formulario modelo de la CAA para la AAT) para dicho mantenimiento y otro certificado de liberación al servicio de la aeronave relativo al mantenimiento que se está realizando debidamente en ella.  La liberación al servicio de la aeronave generalmente lo dará el OMR en la sección de registros de mantenimiento del libro técnico de a bordo de la aeronave.

14 CFR: 43.5

EASA:  145.A.50

#### registros de mantenimiento

##### El OMR deberá registrar, en un formulario aceptable para la Administración, todos los detalles relativos al trabajo de mantenimiento efectuado.

##### El OMR deberá proporcionar una copia de cada certificado de liberación al servicio al explotador de la aeronave, junto con una copia de todo dato específico de aeronavegabilidad utilizado para las reparaciones o modificaciones realizadas.

##### El OMR deberá guardar una copia de todos los registros de mantenimiento detallados y todo dato de aeronavegabilidad conexo durante dos años a partir de la fecha en que la aeronave o producto aeronáutico con el que se relaciona el trabajo recibió el visto bueno del OMR.

Nota: 14 CFR y JAR exigen que se guarden los registros de mantenimiento durante dos años.  El Anexo 6 de la OACI, Parte I: 8.7.6.2, exige un período mínimo de un año.

##### Cada persona que mantenga, realice mantenimiento preventivo, reconstruya o modifique una aeronave o un producto aeronáutico deberá hacer una anotación en el registro de mantenimiento de dicho equipo que consista en lo siguiente:

###### Una descripción de los datos aceptables para la Administración acerca del trabajo realizado y una referencia los mismos.

###### La fecha en que se complete el trabajo realizado.

###### El nombre de la persona que realice el trabajo si no es la misma persona especificada en esta subsección.

###### Si el trabajo realizado en la aeronave o producto aeronáutico se ha efectuado satisfactoriamente, la firma, el número del certificado y el tipo de certificado que tiene la persona que aprueba el trabajo.

###### La firma autorizada, el número de certificado del OMR y el tipo de licencia que tiene la persona que aprueba o desaprueba el retorno al servicio de la aeronave, la célula, el motor de aeronave, la hélice, el dispositivo, la parte, el componente o porciones de estos.

###### La firma constituye la aprobación para el retorno al servicio sólo respecto al trabajo realizado.

###### Además de la anotación que exige este párrafo, las reparaciones y modificaciones importantes deberán anotarse en un formulario, y la persona que realiza el trabajo deberá disponer de dicho formulario de la manera que la Administración prescribe en la Parte  5: 5.7.1.1.

##### Ninguna persona deberá describir como reacondicionados una aeronave o componente aeronáutico en ningún formulario o anotación de mantenimiento requeridos a menos que:

###### Mediante técnicas, métodos y prácticas aceptables para la Administración, se hayan desensamblado, limpiado, inspeccionado como esté permitido, reparado como sea necesario y reensamblado;

###### Se hayan sometido a prueba conforme a normas y datos técnicos aprobados, o conforme a normas y datos técnicos actuales aceptables para la Administración, que han sido elaborados y documentados por el titular del certificado de tipo, del certificado de tipo suplementario, o la aprobación de un material, parte, proceso o dispositivo según una TSO.

##### Ninguna persona podrá describir como reconstruidos una aeronave u otro producto aeronáutico en ningún formulario o anotación de mantenimiento requeridos, a menos que estos se hayan:

###### Desensamblado, limpiado e inspeccionado como esté permitido;

###### Reparado como sea necesario; y

###### Reensamblado y sometido a prueba frente a los mismos límites y tolerancias de un artículo nuevo, utilizando partes nuevas o usadas que se ajustan a los límites y las tolerancias de las partes nuevas, o a dimensiones por encima o por debajo de lo normal que han sido aprobadas.

##### Ninguna persona podrá aprobar el retorno al servicio de ningún producto aeronáutico o aeronave que ha sido objeto de mantenimiento, mantenimiento preventivo, reconstrucción o modificación a menos que:

###### Se haya hecho la anotación apropiada de registro de mantenimiento; y

###### El formulario de reparación o modificación autorizado o proporcionado por la Administración haya sido cumplimentado de una manera prescrita por ésta;

##### Si una reparación o modificación resulta en cualquier cambio de las limitaciones de operación de la aeronave o de los datos de vuelo contenidos en el Manual de vuelo de la aeronave aprobado, tales limitaciones de operación de la aeronave o datos de vuelo deberán revisarse y establecerse apropiadamente como lo prescribe la Administración.

##### Anotaciones de registros de mantenimiento para inspecciones.  La persona que aprueba o desaprueba el retorno al servicio de una aeronave o producto aeronáutico, después de una inspección realizada conforme a este reglamento, deberá anotar en el registro de mantenimiento de dicho equipo la siguiente información:

###### El tipo de inspección y una descripción breve del grado de inspección;

###### La fecha de la inspección y el tiempo total que la aeronave ha estado en servicio;

###### La firma autorizada, el número de certificado de OMR y el tipo de licencia que tiene la persona que aprueba o desaprueba el retorno al servicio de la aeronave, la célula, el motor de la aeronave, la hélice, el dispositivo, la parte, el componente o porciones de estos;

###### Si se concluye que la aeronave está en condiciones de aeronavegabilidad y se aprueba para su retorno al servicio, la siguiente declaración o una declaración redactada de manera similar:  Certifico que esta aeronave se ha inspeccionado conforme a la inspección (indicar el tipo) y se determinó que está en condiciones de aeronavegabilidad;

###### Si no se aprueba la aeronave para su retorno al servicio porque necesita mantenimiento o por incumplimiento de las especificaciones aplicables, de las directrices de aeronavegabilidad u otros datos aprobados, la siguiente declaración o una declaración redactada de manera similar: Certifico que esta aeronave ha sido inspeccionada conforme a la inspección (indicar el tipo) y se ha proporcionado una lista de discrepancias y de artículos que no están en condiciones de aeronavegabilidad con fecha (indicar la fecha) para el propietario y el explotador de la aeronave; y

###### Si la inspección se efectúa conforme a un programa de inspección estipulado en este reglamento, la anotación deberá indicar el programa de inspección realizado e incluir una declaración de que la inspección se efectuó conforme a las inspecciones y los procedimientos de dicho programa en particular.

##### Lista de discrepancias.  Si la persona que efectúa cualquier inspección requerida por el presente reglamento observa que la aeronave no está en condiciones de aeronavegabilidad o no se ajusta a la hoja de datos del certificado de tipo aplicable, a las directrices de aeronavegabilidad o a otros datos aprobados de los que depende la aeronavegabilidad, dicha persona deberá proporcionar al propietario o arrendatario una lista firmada y fechada en la que se indiquen tales discrepancias.

Anexo 6 de la OACI, Parte 1, 8.7.6.1; 8.7.6.2

14 CFR: 145.219

EASA:  145.A.55

#### datos de aeronavegabilidad

##### El OMR deberá haber recibido de la Administración, la organización de diseño de la aeronave o del producto aeronáutico y de cualquier otra organización de diseño aprobada en el Estado de fabricación o en el Estado de diseño, según sea apropiado, todos los datos de aeronavegabilidad apropiados para documentar el trabajo.

Nota:  La Administración podrá clasificar datos procedentes de otra administración u organización como obligatorios y podrá exigir que el OMR tenga dichos datos.

##### Cuando el OMR modifica datos de aeronavegabilidad especificados en el párrafo (a) para que tengan un formato o una presentación más útil para sus actividades de mantenimiento, éste deberá presentar a la Administración una enmienda del Manual de procedimientos de mantenimiento para que se acepten las modificaciones propuestas.

##### Todos los datos de aeronavegabilidad que utilice el OMR deberán mantenerse actualizados y ponerse a la disposición de todo el personal que requiera tener acceso a ellos para desempeñar sus obligaciones.

##### La NE: 6.5.1.9 presenta requisitos detallados relativos a los datos de aeronavegabilidad.

14 CFR: 145.109(d)

EASA: 145.A.  45

#### notificación de condiciones de no aeronavegabilidad

##### El OMR deberá informar a la Administración y a la organización de diseño de la aeronave del Estado de diseño toda condición detectada que podría plantear un peligro grave para la aeronave.

##### Los informes deberán hacerse en un formulario y de una manera prescritos por la Administración y contener toda la información pertinente acerca de la condición de la que el OMR tiene conocimiento.   El informe deberá contener por lo menos los siguientes elementos:

###### número de matrícula de la aeronave.

###### tipo, marca y modelo del artículo.

###### fecha en que se descubrió la falla, mal funcionamiento o defecto.

###### tiempo transcurrido desde el último reacondicionamiento, si procede.

###### causa aparente de la falla, mal funcionamiento o defecto.

###### otra información pertinente que sea necesaria para identificación, determinación de la gravedad o medida correctiva más completas.

##### Cuando el OMR es contratado por un titular de un AOC para que efectúe mantenimiento, dicho OMR deberá notificar al titular del AOC cualquier condición que afecte a la aeronave o al producto aeronáutico.

##### Los informes deberán hacerse tan pronto como sea posible, pero en todo caso dentro de un plazo de tres días desde la fecha en que el OMR identificó la condición a la que se refiere el informe.

Nota: La expresión que utiliza la FAA es “notificación de dificultad de servicio”.  La expresión que utiliza la EASA es “notificación de evento”.

Anexo 6 de la OACI, Parte I: 8.5.1; 8.5.2

Anexo 8 de la OACI: Parte II: Capítulo 4: 4.3.4; 4.3.5; 4.3.8

14 CFR: 145.221

EASA: 145.A.60

#### Autoridad para efectuar inspecciones

##### Cada organismo de mantenimiento reconocido debe permitir a la Administración inspeccionar en cualquier momento dicho organismo y cualquiera de sus instalaciones de mantenimiento contratadas para determinar su cumplimiento con esta parte.  Los arreglos relativos a mantenimiento, mantenimiento preventivo o modificaciones efectuados por un contratista deben incluir disposiciones para inspecciones del contratista por parte de la Administración.

Doc. 9760 de la OACI, Vol.  1: Capítulo 7: 7.2.10

14 CFR: 145.223

EASA: 145.A.90

#### normas de rendimiento del OMR

##### Cada organismo de mantenimiento reconocido que efectúe mantenimiento, mantenimiento preventivo o modificaciones para un explotador de servicios aéreos certificado conforme a la Parte 9 que tenga un programa de mantenimiento aprobado conforme a la Parte 9.4.1.12  y un programa de mantenimiento continuo aprobado conforme a la Parte 9.4.1.13, deberá efectuar esa labor según los manuales del titular de AOC.

##### Salvo lo dispuesto en el párrafo (a), cada organismo de mantenimiento reconocido certificado deberá efectuar sus operaciones de mantenimiento y modificación conforme a las normas aplicables de la Parte 5, relativo a aeronavegabilidad.  Deberá mantener actualizados todos los manuales de servicio del fabricante, las instrucciones y los boletines de servicio que tienen que ver con los artículos que mantiene o modifica.

##### Además, cada organismo de mantenimiento reconocido certificado que tenga una habilitación de aviónica deberá cumplir con las secciones de la Parte 5 que se aplican a los sistemas electrónicos, y deberá usar materiales que se ajusten a las especificaciones aprobadas para el equipo apropiado para su habilitación.  Deberá utilizar aparatos para pruebas, equipo de taller, normas de rendimiento, métodos para pruebas, modificaciones y calibraciones a fin de ajustarse a las especificaciones o instrucciones del fabricante, a la especificación aprobada y, si no se especifica de otro modo, a las buenas prácticas aceptadas de la industria de aviónica de aeronaves.

14 CFR 145.205

[esta página se ha dejado en blanco intencionalmente]

reglamentos modelo de la aviación civil

# PARTE 6 – NORMAS DE EJECUCIÓN

[ESTADO]

VERSIÓN 2.5

ABRIL DE 2007

[esta página se ha dejado en blanco intencionalmente]

#### NE: 6.2.1.3	certificado de organismo de mantenimiento reconocido

El siguiente es un certificado de OMR.

Formulario de CAA AAMO de fecha 12/98

Doc.  9389 de la OACI, Apéndice 6-E-3

EASA 145, Apéndice III

#### NE: 6.2.1.5	SOLICITUD de UN Certificado de Organismo de Mantenimiento Reconocido

##### La siguiente solicitud se puede usar para un Certificado de Organismo de Mantenimiento Reconocido.

| [ESTADO] Administración de la Aviación Civil | Solicitud para un Certificado de Organismo de Mantenimiento Reconocido y Habilitaciones |
| --- | --- |
| 1. Nombre, número, lugar y dirección del Organismo de Mantenimiento Reconocido | 2. Razones para la presentación |
| a. Nombre Oficial del Organismo de Mantenimiento Reconocido: | Número: | Solicitud original para el certificado y la habilitación Cambio de habilitación Cambio de lugar o alojamiento e instalaciones |
| b. Lugar donde se prestan los servicios: | Cambio de propietario Otra (especificar) ________________________________________________________________ |
| c. Dirección postal oficial del Organismo de Mantenimiento Reconocido (Número, calle, ciudad, estado y código postal) | ________________________________________________________________ |
| d. Presta sus servicios como: | ________________________________________________________________ |
| 3. Habilitaciones solicitadas para: |
| Célula Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 | Grupo motor Clase 1 Clase 2 Clase 3 | Hélice Clase 1 Clase 2 | Aviónica/ Radio Clase 1 Clase 2 Clase 3 | Instrumentos Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 |
| Accesorios Clase 1 Clase 2 Clase 3 | Limitación Célula Grupo motor Hélice Instrumentos | Accesorios Tren de aterrizaje Flotadores Aviónica/radio | Palas del rotor Tejido Equipo de emerg. Prueba no dest. Otro | Servicio especializado (Enumerar especificación del proceso o de los procesos) _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ |
| 4. Lista de las funciones de mantenimiento bajo contrato con un organismo de mantenimiento externo: |
| 5. Certificación de los solicitantes |
| Nombre del propietario (Incluir nombre(s) del propietario individual, todos los socios, o nombre de la sociedad proporcionando el estado, la provincia o el país y la fecha de constitución) |
| Por la presente certifico que he sido autorizado por el organismo de mantenimiento reconocido señalado en el punto 1 anterior para presentar estar solicitud y que las declaraciones adjuntas a la misma son verdaderas y exactas a mi leal saber y entender. |
| Fecha: | Firma autorizada: | Escribir en letra de molde el nombre de la firma autorizada: | Cargo: |

AMO ARSC de fecha 12/98                                                                                                                                                                 Página 1 de 2

| Para uso exclusivo de la CAA | Registro de la acción Inspección del Organismo de Mantenimiento Reconocido | Para uso exclusivo de la CAA |
| --- | --- | --- |
| 6. Observaciones (Identificar por número de artículo. Incluir las deficiencias observadas y las habilitaciones denegadas) |
| 7. Resultados – Recomendaciones | 8. Fecha de inspección |
| A. El OMR cumple con los requisitos de la Parte 6. B. El OMR cumple con los requisitos de la Parte 6, salvo las deficiencias enumeradas en el punto 6. C. Se recomienda expedir el certificado con la habilitación solicitada. D. Se recomienda expedir el certificado con la habilitación solicitada (SALVO lo enumerado en el punto 6). |  |
| 9. Oficina de la CAA | Firma (s) del inspector o inspectores | Nombres de los inspectores en letra de molde |
| 10. Inspector supervisor o supervisor asignado |
| MEDIDA ADOPTADA APROBADO Como se indica en el certificado | CERTIFICADO EXPEDIDO Número | Firma del inspector |  |
| expedido en la fecha indicada NO APROBADO | Fecha | Nombre del inspector en letra de molde | Cargo |

AMO ARSC de fecha 12/98                                                                                                                                          Página 2 de 2

Formulario 8310-3 de la FAA

Doc. 9389 de la OACI, Apéndice 6-E-3

EASA 145, Apéndice III

#### NE: 6.2.1.12	sistema de calidad

##### A fin de demostrar cumplimiento con 9.2.2.3, todo OMR debe establecer su sistema de calidad conforme a las instrucciones y la información que se presentan en los siguientes párrafos.

1.0.	Generalidades.

1.1	Terminología.

##### Los términos utilizados en el contexto del requisito de un sistema de calidad para un OMR tienen los siguientes significados:

###### Administrador responsable.  La persona aceptable para la Administración y que tiene autoridad corporativa para asegurar que todas las actividades de mantenimiento se pueden financiar y efectuar conforme a la norma requerida por la Autoridad, y a cualquier requisito adicional definido por el OMR.

###### Garantía de la calidad.  La garantía de la calidad, a diferencia del control de calidad, implica actividades en los campos de los negocios, los sistemas y la auditoría técnica.  Serie de acciones predeterminadas y sistemáticas que se requieren para establecer la debida confianza en que la entidad cumplirá con los requisitos de calidad.

1.2	Política de la calidad.

1.2.1	Todo OMR deberá establecer una declaración formal y por escrito de política de la calidad que constituya un compromiso por parte del administrador responsable en cuanto a lo que el sistema de calidad se propone lograr.  La política de la calidad debe tener en cuenta el logro y el cumplimiento continuo de los [reglamentos modelo] junto con cualesquier otras normas especificadas por el OMR.

1.2.2	El administrador responsable representa una parte esencial de la organización administrativa del OMR.  La expresión “administrador responsable” significa “jefe ejecutivo”, “presidente”, “director gerente” o “gerente general”, etc. del OMR, el cual, en virtud de su posición está a cargo de la totalidad de la administración de la organización (incluidos los aspectos financieros).

1.2.3	El administrador responsable estará a cargo de la totalidad del sistema de calidad del OMR, incluidos la frecuencia, el formato y la estructura de las actividades de evaluación de la administración interna como se prescribe en el párrafo 3.9 más abajo.

1.3	Propósito del sistema de calidad.

1.3.1	El sistema de calidad debe permitir al OMR vigilar el cumplimiento con estos [reglamentos modelo], el sistema del manual del OMR y cualesquier otras normas especificadas por el OMR, o la Administración, para garantizar operaciones seguras y aeronaves en condiciones de aeronavegabilidad.

1.4	Administrador de la calidad.

1.4.1	La función del administrador de la calidad de vigilar el cumplimiento con los procedimientos requeridos para garantizar prácticas operacionales seguras y aeronaves en condiciones de aeronavegabilidad, y la idoneidad de los mismos, como lo establecen estos [Reglamentos Modelo], podrá desempeñarla más de una persona mediante programas de garantía de la calidad diferentes pero que sean complementarios.

1.4.2	La función principal del administrador de la calidad consiste en verificar, mediante la vigilancia de las actividades en el campo del mantenimiento, que las normas requeridas por la Administración, y cualesquier otros requisitos adicionales definidos por el OMR, se estén realizando bajo la supervisión del personal administrativo pertinente requerido.

1.4.3	El administrador de la calidad debe encargarse de velar por que el programa de garantía de la calidad se establezca, se ejecute y se mantenga debidamente.

1.4.4	El administrador de la calidad debe:

##### Rendirle cuentas al administrador responsable;

##### No ser uno de los miembros del personal administrativo requerido; y

##### Tener acceso a todas las partes del OMR y, cuando sea necesario, a cualquier organización del subcontratista.

1.4.5	Cuando se trata de OMR pequeños o muy pequeños, los puestos de administrador responsable y administrador de la calidad podrán combinarse.

2.0	Sistema de calidad.

2.1	Introducción.

    - El sistema de calidad del OMR debe velar por el cumplimiento con los requisitos, normas y procedimientos de las actividades operacionales y de mantenimiento, y la idoneidad de los mismos.

    - El OMR debe especificar la estructura básica del sistema de calidad aplicable a la operación.

    - El sistema de calidad deber estructurarse conforme al tamaño y la complejidad de la organización que se va a vigilar.

2.2	Ámbito.

    - Como mínimo, el sistema de calidad debe abordar lo siguiente:

##### las disposiciones de estos [Reglamentos Modelo];

##### las normas y prácticas de operación adicionales del OMR;

##### la política de calidad del OMR;

##### la estructura orgánica del OMR;

##### la responsabilidad en cuanto a la elaboración, el establecimiento y la administración del sistema de calidad;

##### la documentación, incluidos manuales, informes y registros;

##### los procedimientos relativos a la calidad;

##### el programa de garantía de la calidad;

##### los recursos financieros, materiales y humanos requeridos;

##### los requisitos de instrucción.

2.2.2	El sistema de calidad deber incluir un sistema de retroinformación para el administrador responsable a fin de garantizar que se determinen y se aborden sin demora medidas correctivas.  El sistema de retroinformación también debe especificar quién está a cargo de resolver discrepancias y rectificar casos de incumplimiento en cada caso particular, y el procedimiento que debe seguirse si las medidas correctivas no se llevan a cabo dentro de un plazo apropiado.

2.3	Documentación pertinente.

2.3.1	La documentación pertinente incluye la parte pertinente del sistema del manual del explotador.

2.3.2	Además, la documentación pertinente debe incluir lo siguiente:

##### Política de la calidad;

##### Terminología;

##### Normas de mantenimiento especificadas;

##### Una descripción de la organización;

##### La asignación de obligaciones y responsabilidades;

##### Procedimientos operacionales para asegurar el cumplimiento regulador;

##### Programa de prevención de accidentes y de seguridad de vuelo;

##### El programa de garantía de la calidad que tenga en cuenta:

###### plan del proceso de vigilancia;

###### procedimientos de auditoría;

###### procedimientos de notificación;

###### procedimientos de seguimiento y medidas correctivas;

###### sistema de registros;

###### programa de instrucción; y

###### control de documentos.

3.0	Programa de garantía de la calidad.

3.1	Introducción.

3.1.1	El programa de garantía de la calidad debe incluir todas las acciones planificadas y sistemáticas necesarias para que se confíe en que todo mantenimiento se realiza conforme a todos los requisitos, normas y procedimientos aplicables.

3.1.2	Cuando se establezca un programa de garantía de la calidad, se debe considerar por lo menos lo siguiente:

##### inspección de la calidad;

##### auditoría;

##### auditores;

##### independencia de los auditores;

##### ámbito de la auditoría;

##### programación de la auditoría;

##### vigilancia y medidas correctivas;

##### evaluación de la administración.

3.2	Inspección de la calidad.

3.2.1	La finalidad principal de la inspección de la calidad consiste en observar un evento, acción, documento particular, etc. para verificar si los procedimientos y requisitos establecidos se observan durante la realización de dicho evento y si se satisface la norma requerida.

3.2.2	Los elementos típicos que son objeto de inspecciones de la calidad son los siguientes:

###### segregación y tamaño de las instalaciones;

###### espacio de oficinas

###### ambiente laboral

###### almacenamiento

###### cambios administrativos

###### número de miembros del personal y plan con hora-hombre

###### proceso de competencia

###### calificación del personal de certificación;

###### registros del personal de certificación;

###### expedición de autorizaciones

###### equipo adecuado

###### control y calibración de equipo

###### datos aprobados conservados

###### datos de mantenimiento modificados

###### disponibilidad de datos

###### datos actualizados

###### liberación de aeronaves

###### contenido de los documentos de liberación

###### control de la liberación

###### detalles en los documentos de trabajo

###### copia del documento de liberación del explotador

###### retención de registros

###### notificación de resultados indicativos de condiciones de no aeronavegabilidad

###### claridad de las órdenes de trabajo

###### procedimientos conforme al manual de procedimientos de mantenimiento

###### proveedores y subcontratistas

###### aceptación de partes

###### control de partes en almacenes

###### uso de herramientas

###### normas de limpieza

###### control de reparaciones

###### terminación del programa de mantenimiento de aeronaves;

###### control de la directriz de aeronavegabilidad

###### control de modificaciones

###### control de documentos de trabajo

###### defectos de mantenimiento básico

###### partes defectuosas enviadas a los almacenes

###### partes enviadas a contratistas externos

###### sistemas de mantenimiento por computadora

###### funcionamiento de motores

###### procedimientos de aeronaves

###### partes de control de mantenimiento de línea

###### control de servicio de línea

###### control de defectos de línea

###### libro técnico de a bordo de la aeronave: terminación de la sección de registros de mantenimiento

###### partes para utilización en común y préstamo

###### Devolución de partes defectuosas a la base

###### Control de exenciones de mantenimiento de productos

###### Control de desviaciones de procedimientos

###### Control de servicios especiales (NDI);

###### Equipos de trabajo de contratistas

###### Auditoría de productos

###### Control de atribuciones y ubicaciones

###### Control de limitaciones

###### Control de cambios.

3.2.3	Los métodos típicos de inspecciones de la calidad para el mantenimiento incluyen los siguientes:

##### Muestreo de productos: la inspección de partes de una muestra representativa de la flota de aeronaves;

##### Muestreo de defectos: la vigilancia del desempeño de rectificación de defectos;

##### Muestreo de concesiones: vigilancia de toda concesión de no realizar mantenimiento oportunamente.

3.3	Auditoría.

    - Una auditoría consiste en una comparación sistemática e independiente de la manera en que se está realizando una operación frente a la manera en que los procedimientos de operaciones publicados dicen que debe realizarse.

    - Las auditorías deben incluir por lo menos los siguientes procedimientos y procesos relativos a la calidad:

##### una declaración que explique el ámbito de la auditoría;

##### planificación y preparación;

##### recopilación y registro de datos; y

##### análisis de los datos.

    - Entre las técnicas que contribuyen a una auditoría eficaz figuran las siguientes:

##### entrevistas o conversaciones con el personal;

##### análisis de los documentos publicados;

##### examen de una muestra apropiada de registros;

##### presenciar las actividades que constituyen la operación; y

##### conservación de documentos y registro de observaciones.

3.4.	Auditores.

3.4.1 	Todo OMR deber decidir, según la complejidad de la organización, si va a utilizar a un equipo de auditores dedicado a la auditoría o a un solo auditor.  En todo caso, el auditor o el equipo de auditores deben tener experiencia relacionada con mantenimiento.

3.4.2	Las obligaciones de los auditores deben definirse claramente en la documentación pertinente.

3.5	Independencia de los auditores.

3.5.1	Los auditores no deben participar en la labor cotidiana del área de actividad de mantenimiento que va a ser objeto de la auditoría.  Todo OMR podrá, además de utilizar los servicios de personal dedicado a tiempo completo que pertenezca a un departamento de calidad separado, realizar la vigilancia de áreas o actividades particulares empleando a auditores que trabajen a tiempo parcial.  Un OMR  cuya estructura y tamaño no justifiquen el establecimiento de servicios de auditores a tiempo completo, podrá realizar la labor de auditoría empleando personal a tiempo parcial que pertenezca a su propia organización o que venga de una fuente externa conforme a los términos de un acuerdo aceptable para la Administración.  En todos los casos, el OMR debe elaborar procedimientos adecuados para cerciorarse de que las personas encargadas directamente de las actividades que van a ser objeto de auditoría no se seleccionen como parte del equipo de auditoría.  Cuando se utilizan auditores externos, es esencial que todo especialista externo esté familiarizado con el tipo de operación o el mantenimiento realizado por el explotador.

3.5.2	El programa de garantía de la calidad del OMR debe determinar a las personas que trabajan en la compañía que tienen la experiencia, obligación y autoridad para:

##### Realizar inspecciones y auditorías de la calidad como parte de la garantía de la calidad en marcha;

##### Detectar y registrar cualesquier inquietudes o resultados, y las pruebas necesarias para justificar tales inquietudes o resultados;

##### Iniciar o recomendar soluciones relativas a las inquietudes o los resultados mediante canales de notificación designados;

##### Verificar la ejecución de las soluciones dentro de plazos específicos;

##### Informar directamente al administrador de la calidad.

3.6	Ámbito de la auditoría.

3.6.1	Los OMR están obligados a vigilar el cumplimiento con los procedimientos operacionales y de mantenimiento que han establecido para garantizar operaciones en condiciones de seguridad, aeronaves en condiciones de aeronavegabilidad y el estado de funcionamiento del equipo operacional y de seguridad.  Al hacerlo, deberán vigilar como mínimo y cuando sea apropiado:

##### organización;

##### planes y objetivos de la compañía;

##### certificación de OMR (OMR/especificaciones de operaciones)

##### supervisión;

##### manuales, anotaciones y registros;

##### limitaciones del tiempo de servicio, requisitos de descanso y establecimiento de horarios;

##### programas de mantenimiento y continuidad de la aeronavegabilidad;

##### administración de las directrices de aeronavegabilidad;

##### realización del mantenimiento;

##### aplazamiento de la rectificación de defectos;

##### mercancías peligrosas;

##### seguridad;

##### instrucción.

3.7	Programación de la auditoría.

3.7.1	Todo programa de garantía de la calidad debe incluir  un programa de auditoría definido y un ciclo de revisión periódica área por área.  El programa debe ser flexible y permitir auditorías no programadas cuando se observan tendencias.  Se deben programar auditorías de seguimiento cuando sea necesario para verificar que se hayan adoptado medidas correctivas y que éstas hayan sido efectivas.

3.7.2	Todo OMR debe establecer un programa de auditorías que ha de completarse durante un período especificado del calendario.  Todos los aspectos de la operación deben examinarse cada 12 meses conforme al programa a menos que se acepte una extensión del período de auditoría como se explica a continuación.  Todo OMR podrá aumentar la frecuencia de auditorías a su discreción pero no debe disminuir la frecuencia sin el acuerdo de la Administración.  Las auditorías deben hacerse por lo menos cada 24 meses.

3.7.3	Cuando un OMR define el programa de auditoría, se deben considerar los cambios considerables en la administración, la organización, la operación o las tecnologías, como también los cambios de los requisitos reguladores.

3.8	Vigilancia y medidas correctivas.

3.8.1	La meta de la vigilancia dentro del sistema de calidad consiste principalmente en investigar y evaluar su eficacia, y con ello cerciorarse de que se está cumpliendo continuamente con una política definida y con normas de mantenimiento.  Las actividades de vigilancia se basan en inspecciones de la calidad, auditorías, medidas correctivas y seguimiento.  El OMR debe establecer y publicar un procedimiento relativo a la calidad para vigilar el cumplimiento regulador continuamente.  Esta actividad de vigilancia debe tener como meta eliminar las causas de rendimiento insatisfactorio.

3.8.2.	Todo incumplimiento detectado como resultado de la vigilancia debe notificarse al administrador encargado de adoptar medidas correctivas o, de ser apropiado, al administrador responsable.  Ese incumplimiento debe registrarse, para que se realice investigación adicional, a fin de determinar la causa y facilitar la recomendación de medidas correctivas apropiadas.

3.8.3	El programa de garantía de la calidad debe incluir procedimientos para hacer que se adopten medidas correctivas en respuesta a los resultados.  Estos procedimientos relativos a la calidad deben vigilar tales medidas para verificar su eficacia y que se hayan realizado.  La responsabilidad y la rendición de cuentas de la organización relativas a la ejecución de las medidas correctivas están en manos del departamento citado en el informe que presente el resultado.  El administrador responsable tendrá la tarea fundamental de facilitar los recursos necesarios para las medidas correctivas y cerciorarse, mediante el administrador de la calidad, de que las medidas correctivas hayan restablecido el cumplimiento de la norma requerida por la Administración y de otros requisitos adicionales definidos por el explotador.

3.8.4	Medidas correctivas.  Después de la inspección o auditoría de la calidad, el OMR debe establecer:

##### La gravedad de los resultados y la necesidad de adoptar una medida correctiva inmediata;

##### El origen del resultado;

##### Las medidas correctivas que se requieren para hacer que el incumplimiento no vuelva a ocurrir;

##### Un plan para las medidas correctivas;

##### La determinación de las personas o los departamentos encargados de ejecutar las medidas correctivas;

##### La asignación de recursos por el administrador responsable, cuando corresponda.

3.8.5	El administrador de la calidad debe:

##### Verificar que el administrador encargado adopte medidas correctivas en respuesta a cualquier resultado de incumplimiento;

##### Verificar que las medidas correctivas incluyan los elementos esbozados en el párrafo 3.8.4 anterior;

##### Vigilar la ejecución y la terminación de las medidas correctivas.

##### Proporcionar administración con una evaluación independiente de las medidas correctivas; de la ejecución y de la terminación;

##### Evaluar la eficacia de las medidas correctivas mediante un proceso de seguimiento.

3.9	Evaluación de la administración.

3.9.1	La evaluación de la administración consiste en un examen general, sistemático y documentado que realiza la gerencia respecto al sistema de calidad, las políticas y los procedimientos, y debe considerar:

##### Los resultados de las inspecciones, las auditorías y otros indicadores de la calidad;

##### La eficacia general de la organización administrativa en lo relativo al logro de los objetivos establecidos.

3.9.2	Toda administración debe detectar y corregir tendencias y prevenir, cuando sea posible, incumplimientos futuros.  Las conclusiones y recomendaciones hechas como resultado de una evaluación deben presentarse por escrito al administrador encargado para la adopción de medidas.  El administrador encargado debe ser una persona que tenga la autoridad para resolver problemas y adoptar medidas.

3.9.3	El administrador responsable debe decidir en cuanto a la frecuencia, el formato y la estructura de las actividades internas de evaluación de la administración.

3.10	Registros.

3.10.1	El OMR debe mantener registros exactos, completos y de fácil acceso que documenten los resultados del programa de garantía de la calidad.  Los registros constituyen datos esenciales para permitir al explotador analizar y determinar el origen del incumplimiento, de modo que los aspectos de incumplimiento puedan determinarse y abordarse.

3.10.2	Los siguientes registros deben guardarse por un período de cinco años:

##### programas de auditoría;

##### informes de inspecciones y auditorías de la calidad;

##### respuestas a los resultados;

##### informes sobre las medidas correctivas;

##### informes sobre seguimientos y cierres; e

##### informes sobre evaluaciones de la administración.

4.0	Responsabilidad de la garantía de la calidad relativa a los subcontratistas.

4.1	Subcontratistas.

4.1.1	Los OMR podrán decidir subcontratar a organismos externos para ciertas actividades a fin de que presten servicios relacionados con esferas como las siguientes:

##### mantenimiento;

##### instrucción;

##### preparación de manuales.

4.1.2	La responsabilidad fundamental respecto al producto o servicio proporcionado por el subcontratista siempre atañe al OMR.  Debe existir un acuerdo por escrito entre el OMR y el subcontratista, en el que se definan claramente los servicios relacionados con la seguridad y la calidad que van a proporcionarse.  Las actividades relacionadas con la seguridad que desempeña el subcontratista pertinentes al acuerdo deben incluirse en el programa de garantía de la calidad del OMR.

4.1.3	El OMR debe cerciorarse de que el subcontratista tenga la autorización o aprobación necesaria cuando se requiera y que cuente con los recursos y la competencia para emprender la tarea.

5.0.	Instrucción relativa al sistema de calidad.

5.1	Generalidades.

5.1.1	Todo OMR debe establecer para todo el personal información eficaz, bien planificada y procedente de buenas fuentes relativa a la calidad.

5.1.2	Los encargados de administrar el sistema de calidad deben recibir instrucción que cubra lo siguiente:

##### una introducción sobre el concepto del sistema de calidad;

##### administración de la calidad;

##### el concepto de garantía de la calidad;

##### manuales sobre la calidad;

##### técnicas de auditoría;

##### notificación y registro; y

##### la manera en que el sistema de calidad funcionará en la compañía.

5.1.3	Debe darse tiempo para capacitar a cada persona que participa en la administración de la calidad y para informar a los demás empleados.  La asignación de tiempo y recursos debe regirse por el tamaño y la complejidad del OMR.

5.2	Fuentes de instrucción.

5.2.1	Se pueden obtener cursos sobre administración de la calidad de las diversas instituciones de normas internacionales o [nacionales], y todo OMR debe considerar si va a ofrecer tales cursos a las personas que probablemente van a participar en la administración de sistemas de calidad.  Los OMR que tengan suficiente personal apropiadamente calificado deben considerar si van a impartir instrucción en la organización.

6.0	Organizaciones con 20 empleados o menos a tiempo completo.

6.1	Introducción.

6.1.1	El requisito de establecer y documentar un sistema de calidad, y emplear a un administrador de la calidad se aplica a todos los OMR.  Las alusiones a los explotadores grandes y pequeños en otras partes de estos [Reglamentos Modelo] se rigen por la capacidad de las aeronaves (es decir, de más o de menos de 20 asientos) y por la masa (es decir, de más o de menos de 10 toneladas de masa máxima de despegue).  Esta terminología no es pertinente cuando se considera la escala de una operación y el sistema de calidad requerido.  Por consiguiente, en el contexto de los sistema de calidad, los explotadores deben categorizarse conforme al número de empleados a tiempo completo.

6.2	Escala de operación.

6.2.1	A los OMR que emplean a cinco personas o menos a tiempo completo se les considera “muy pequeños”, mientras que a los que emplean entre seis y 20 personas se les considera explotadores “pequeños” en lo que se refiere a los sistemas de calidad.  La expresión “tiempo completo” en este contexto significa que la persona está empleada durante un mínimo de 35 horas por semana, con exclusión de los períodos de vacaciones.

6.2.2	Los sistemas de calidad complejos podrían ser inapropiados para explotadores pequeños o muy pequeños, y el trabajo de oficina requerido para elaborar manuales y procedimientos relativos a la calidad para un sistema complejo podría ser demasiado para sus recursos.  Por consiguiente, se acepta que dichos explotadores adapten sus sistemas de calidad para que se ajusten al tamaño y la complejidad de su operación y asignen recursos como corresponda.

6.3	Sistema de calidad para OMR pequeños o muy pequeños.

6.3.1	Cuando se trata de OMR pequeños o muy pequeños podría ser apropiado elaborar un programa de garantía de la calidad que emplee una lista de verificación.  La lista de verificación debe tener un programa de apoyo que exija que se lleven a cabo todos los puntos de la misma dentro de un plazo especificado, junto con una declaración que afirme que los altos funcionarios administrativos han efectuado un análisis periódico.  Ocasionalmente se debe realizar un examen independiente  del contenido de la lista de verificación y del logro de la garantía de la calidad.

6.3.2	Un OMR “pequeño” podrá decidir emplear a auditores internos o externos o una combinación de los dos.  En estas circunstancias, sería aceptable que especialistas externos u organizaciones calificadas realicen las auditorías de la calidad en nombre del administrador de la calidad.

6.3.3	Si la función de auditoría independiente la realizan auditores externos, el programa de auditoría debe presentarse en la documentación pertinente.

6.3.4	Cualesquiera sean los arreglos que se hagan, el explotador es el responsable fundamental del sistema de calidad y en especial de la terminación y el seguimiento de las medidas correctivas.

JAR 145, Sección 2, Apéndice 4 y Apéndice 5

JAR OPS 1:  AMC a JAR OPS 1.035 y AMC y IEM a 1.900

JAR OPS 3:  AMC a JAR OPS 3.035 y AMC y IEM a 3.900

Sistema de calidad – Ejemplos de organizaciones

##### Los siguientes diagramas ilustran dos ejemplos típicos de organizaciones de la calidad de un OMR.

###### Ejemplo de un OMR grande típico.

###### Ejemplo de un OMR pequeño típico.

#### NE: 6.3.1.2	requisitos de alojamiento y de instalaciones

##### Para el mantenimiento continuo de aeronaves, se debe disponer de hangares de aeronaves y éstos deben ser lo suficientemente grandes para alojar aeronaves durante las actividades de mantenimiento.

##### Cuando el hangar no pertenece al OMR, se recomienda lo siguiente:

###### Establecer pruebas de que se tiene autorización para utilizar el hangar;

###### Demostrar que se cuenta con suficiente espacio en el hangar para llevar a cabo mantenimiento de base planificado, preparando un plan de visita al hangar previsto para la aeronave relativo al programa de mantenimiento;

###### Actualizar el plan de visita al hangar de la aeronave periódicamente;

###### Cerciorarse, para el mantenimiento de componentes de aeronaves, de que los talleres para componentes de aeronaves son lo suficientemente grandes para alojar los componentes que van a ser objeto del mantenimiento planificado;

###### Cerciorarse de que las estructuras de los hangares para aeronaves y los talleres para componentes de aeronaves impiden que entre lluvia, granizo, hielo, nieve, viento y polvo, etc.;

###### Cerciorarse de que los pisos de los talleres estén sellados para reducir a un mínimo la producción de polvo; y

###### Demostrar que se puede tener acceso a alojamiento en el hangar para utilizarlo durante condiciones de tiempo inclemente con el propósito de llevar a cabo trabajos menores programados o rectificaciones prolongadas de defectos.

##### Se deberá proporcionar al personal de mantenimiento de aeronaves un área donde éste pueda estudiar las instrucciones de mantenimiento y rellenar los registros de mantenimiento debidamente.

Nota:  Es aceptable combinar cualesquiera de los requisitos indicados arriba o todos ellos en una sola oficina siempre y cuando el personal tenga suficiente espacio para llevar a cabo las tareas asignadas.

##### Los hangares utilizados para alojar aeronaves junto con instalaciones de oficinas deberán ofrecer un ambiente de trabajo limpio, eficaz y cómodo.

###### Las temperaturas deben mantenerse en un nivel cómodo.

###### El polvo y cualquier otro tipo de contaminación atmosférica deben mantenerse en un mínimo y no debe permitirse que alcancen un nivel en la zona de trabajo en el que la contaminación visible de la superficie de aeronaves o componentes sea evidente.

###### La iluminación debe ser suficiente para que se pueda llevar a cabo cada inspección y tarea de mantenimiento.

###### No se debe permitir que los niveles de ruido lleguen a un punto en que distraigan al personal y no le permitan desempeñar tareas de inspección.  Cuando no es viable controlar la fuente de ruido, se le debe proporcionar a dicho personal el equipo necesario para impedir que el ruido excesivo lo distraiga durante las tareas de inspección.

##### Cuando una tarea particular de mantenimiento requiera condiciones ambientales específicas diferentes de las mencionadas anteriormente, se deben establecer tales condiciones.  (Las condiciones específicas se describen en las instrucciones de mantenimiento aprobadas.)

##### Cuando el ambiente de trabajo para el mantenimiento de línea se deteriora y llega a un nivel inaceptable respecto a temperatura, humedad, granizo, hielo, nieve, viento, luz, polvo u otro tipo de contaminación atmosférica, las tareas particulares de mantenimiento o inspección deberán suspenderse hasta que se restablezcan condiciones satisfactorias.

##### Respecto al mantenimiento de base y de línea, cuando el polvo u otro tipo de contaminación atmosférica resulta en contaminación visible de las superficies, todos los sistemas susceptibles se deben sellar hasta que se restablezcan condiciones aceptables.

##### Las instalaciones de almacenamiento para componentes utilizables de aeronaves deberán ser limpias, estar ventiladas y mantenerse a una temperatura constante y en condiciones secas a fin de reducir a un mínimo los efectos de la condensación.

##### Las recomendaciones del fabricante y las normas deberán observarse respecto a componentes de aeronaves específicos.

##### Las estanterías de almacenamiento deberán proporcionar suficiente soporte a los componentes grandes de aeronaves de modo que éstos no se deformen.

##### Todos los componentes de aeronaves, siempre que sea posible, deberán mantenerse empacados en material protector para reducir a un mínimo el daño y la corrosión durante el almacenamiento.

#### NE: 6.3.1.3	Equipo, herramientas y material

##### Todas las herramientas, el equipo y el equipo para pruebas pertinentes que se utilizan para la aceptación de productos o para determinar la aeronavegabilidad deberán ser localizables en las Normas nacionales de [ESTADO].

##### Excepto lo previsto en el párrafo (a), en el caso de herramientas, equipo y equipo para pruebas fabricados en el extranjero, se puede utilizar la norma proporcionada por el país de fabricación si la Administración la ha aprobado.

##### Cuando el fabricante especifica una herramienta, un equipo o un equipo para pruebas particular, esa herramienta, ese equipo o ese equipo para pruebas deberá utilizarse a menos que el fabricante haya determinado el uso de algo equivalente.

##### Salvo lo previsto en el párrafo (c), las herramientas, el equipo y el equipo para pruebas que no sean los que recomienda el fabricante serán aceptables tomando como base por lo menos lo siguiente:

###### El OMR deberá tener un procedimiento en el Manual de procedimientos de mantenimiento si tiene la intención de utilizar herramientas, equipo o equipo para pruebas equivalentes que no sean los recomendados por el fabricante.

###### El OMR deberá tener un programa que incluya:

Una descripción de los procedimientos utilizados para establecer la competencia del personal que determina la equivalencia de las herramientas, el equipo y el equipo para pruebas.

Realizar y documentar la comparación efectuada entre las especificaciones de la herramienta, el equipo o el equipo para pruebas recomendados por el fabricante y la herramienta, el equipo o el equipo para pruebas equivalentes propuestos.

Cerciorarse de que las limitaciones, los parámetros y la fiabilidad de la herramienta, el equipo o el equipo para pruebas propuestos sean equivalentes a las herramientas, el equipo o el equipo para pruebas recomendados por el fabricante.

Cerciorarse de que la herramienta, el equipo y el equipo para pruebas equivalentes tengan la capacidad de efectuar la función de mantenimiento apropiada, todas las pruebas normales o las calibraciones, y verificar todos los parámetros de las aeronaves o los productos aeronáuticos que son objeto de mantenimiento o calibración.

###### El OMR deberá tener pleno control de la herramienta, el equipo o el equipo para pruebas (es decir, propiedad, arrendamiento, etc.).

##### Todo OMR aprobado para mantenimiento de base deberá tener suficiente equipo para acceso a las aeronaves y plataformas o atraques para inspección que permitan que la aeronave se pueda inspeccionar debidamente.

##### El OMR deberá tener un procedimiento para inspeccionar o mantener y, cuando sea apropiado, calibrar herramientas, equipo y equipo para pruebas regularmente e indicar a los usuarios si un elemento está dentro del plazo de inspección, mantenimiento o calibración.

##### El OMR deberá contar con un procedimiento si utiliza un patrón (patrón primario, secundario o de transferencia) para efectuar calibraciones, para cerciorarse de que ese patrón no pueda utilizarse para realizar mantenimiento.

##### Se debe utilizar un sistema claro de etiquetado de todas las herramientas, el equipo y el equipo para pruebas para proporcionar información sobre la fecha en que se debe realizar la siguiente inspección, o el siguiente servicio de mantenimiento o calibración, y dar información acerca de la condición del elemento si éste no es utilizable por cualquier otra razón que tal vez no sea obvia.

##### Se debe utilizar un sistema claro de etiquetado de todas las herramientas, el equipo y el equipo para pruebas para proporcionar información relativa a cuándo tales herramientas, equipo y equipo para pruebas no se usan por razones de aceptación del producto o porque se va a determinar la aeronavegabilidad.

##### Se debe mantener un registro para todas las herramientas, el equipo y el equipo para pruebas calibrados junto con un registro de las calibraciones y los patrones utilizados.

##### La inspección, el servicio de mantenimiento o la calibración periódicos deberán ajustarse a las instrucciones del fabricante del equipo salvo cuando el OMR puede demostrar con resultados que un período diferente es apropiado en un caso particular y que es aceptable para la Administración.

#### ne: 6.4.1.1	requisitos relativos al personal

##### Las funciones del OMR deberán subdividirse bajo administradores individuales o combinarse de muchas maneras, según el tamaño del OMR.

##### El OMR, según el alcance de la aprobación, deberá tener lo siguiente:

###### un administrador de mantenimiento de base.

###### un administrador de mantenimiento de línea.

###### un administrador de talleres y un administrador de la calidad, todos los cuales deben rendir cuentas al administrador responsable.

Nota: En el caso de OMR pequeños, uno o más de los cargos mencionados arriba podrán combinarse con la aprobación de la Administración.

##### El administrador responsable estará a cargo de cerciorarse de que se dispone de todos los recursos necesarios para efectuar el mantenimiento requerido para apoyar la aprobación del OMR.

##### El administrador de mantenimiento de base deberá estar a cargo de:

###### Cerciorarse de que todo el mantenimiento que se requiera efectuar en el hangar, además de cualquier rectificación de defectos realizada durante el mantenimiento de base, se lleve a cabo conforme a un plan especificado y a normas de la calidad; y

###### Toda medida correctiva que resulte de la vigilancia del cumplimiento de la calidad.

##### El administrador del mantenimiento de línea deberá estar a cargo de:

###### Cerciorarse de que todo el mantenimiento que se requiera efectuarse en la línea, incluida la rectificación de defectos de línea, se realice conforme a las normas requeridas; y

###### Toda medida correctiva que resulte de la vigilancia del cumplimiento de la calidad.

##### El administrador del taller deberá estar a cargo de:

###### Cerciorarse de que todo el trabajo en los componentes de aeronaves se efectúe conforme a las normas requeridas; y

###### Toda medida correctiva que resulte de la vigilancia del cumplimiento de la calidad.

##### El administrador de la calidad deberá estar a cargo de:

###### Vigilar el cumplimiento del OMR con la Parte 6; y

###### Solicitar medidas correctivas cuando sea necesario mediante el administrador de mantenimiento de base, el administrador de mantenimiento de línea, el administrador del taller o el administrador responsable, como corresponda.

##### El OMR podrá adoptar cualquier título para los cargos administrativos, pero deberá indicar a la Administración los títulos y las personas que se han elegido para que desempeñen esas funciones.

##### Cuando un OMR decide designar a administradores para todas las funciones determinadas, o para cualquier combinación de éstas, debido a la magnitud de la tarea, dichos administradores deberán rendir cuentas finalmente al administrador responsable, mediante el administrador de mantenimiento de base, el administrador de mantenimiento de línea, el administrador de talleres o el administrador de la calidad, como corresponda.

##### Los administradores especificados en esta subsección deberán determinarse y se deberán presentar sus credenciales a la Administración.  Para que los acepten, dichos administradores deberán tener los conocimientos pertinentes y experiencia satisfactoria en lo relativo al mantenimiento de aeronaves o de componentes de aeronaves como corresponda conforme a estos reglamentos.

Nota:  El personal de certificación podrá rendir cuentas a cualquiera de los administradores especificados según el tipo de control que utilice el OMR (por ejemplo, ingenieros licenciados, supervisores de inspección independientes o de función doble, etc.) siempre y cuando el personal de vigilancia del cumplimiento con la calidad siga siendo independiente.

##### El OMR deberá tener un plan de horas con información hora-hombre de producción que demuestre que cuenta con suficientes horas de mano de obra para el trabajo previsto.

##### Si un OMR ha sido aprobado para mantenimiento de base, el plan deberá relacionarse con el plan de visita al hangar de la aeronave.

##### Los planes de horas de mano de obra deberán actualizarse periódicamente.

Nota: El trabajo realizado en cualquier aeronave matriculada fuera de [ESTADO] deberá tenerse en cuenta cuando repercute en el plan de horas de mano de obra de producción.

##### Las horas de mano de obra para la función de cumplimiento de la vigilancia de la calidad deberán ser suficientes para satisfacer el requisito de 6.2.1.12(b).

##### Los planificadores, mecánicos, supervisores y miembros del personal de certificación deberán ser evaluados para determinar su competencia mediante una evaluación “en el empleo” o mediante un examen relacionado con la función particular que desempeñan dentro del OMR antes de permitirles realizar trabajo sin supervisión.

##### Para facilitar la evaluación de la competencia, se recomienda tener descripciones de las funciones de cada cargo.  La evaluación deberá establecer que:

###### Los planificadores son capaces de traducir los requisitos de mantenimiento en tareas de mantenimiento y que son conscientes de que no tienen la autoridad para desviarse del programa de mantenimiento de aeronaves.

###### Los mecánicos son capaces de llevar a cabo tareas de mantenimiento conforme a cualquier norma especificada en las instrucciones de mantenimiento y que notificarán a los supervisores los errores que requieren rectificación para restablecer las normas de mantenimiento requeridas.

###### Los supervisores son capaces de hacer que todas las tareas de mantenimiento requerido se lleven a cabo y que cuando no se realizan o cuando es evidente que una tarea de mantenimiento en particular no puede efectuarse conforme a las instrucciones de mantenimiento, tales problemas se notificarán a la organización de la calidad acordada.

###### El personal de certificación es capaz de determinar cuándo la aeronave o el componente de aeronave están o no están listos para ser liberados al servicio.

##### En el caso de planificadores, supervisores y personal de certificación, éstos deberán demostrar que tienen conocimientos relativos a los procedimientos del OMR pertinentes a su función particular.

##### La instrucción del personal de certificación deberá impartirla el OMR o un instituto que éste haya seleccionado.  En cualquier caso, el OMR deberá establecer el programa de estudios y las normas de instrucción, y también las normas de precalificación para el personal que va a recibir la instrucción.  El objetivo de las normas de precalificación es cerciorarse de que el alumno tiene probabilidades razonables de completar satisfactoriamente cualquier curso.

##### Se deben programar exámenes para el final de cada curso de instrucción.

##### La instrucción inicial deberá cubrir lo siguiente:

###### Teoría de ingeniería básica relativa a los sistemas y la estructura células que se ajuste a la clase de aeronave que el OMR se propone mantener;

###### Información específica sobre el tipo verdadero de aeronave respecto a la cual la persona se propone ser quien otorgue el certificado, incluidos los efectos de las reparaciones y los defectos estructurales y del sistema; y

###### Procedimientos de la compañía pertinentes a las tareas del personal de certificación.

##### La instrucción continuada debe cubrir los cambios de los procedimientos del OMR y los cambios de las normas de las aeronaves o de los productos aeronáuticos mantenidos.

##### El programa de instrucción deberá incluir detalles sobre el número de miembros del personal que recibirá instrucción inicial para calificar como personal de certificación durante períodos especificados.

##### El programa de instrucción que el OMR ha establecido para el personal de mantenimiento y el personal de certificación deberá contener instrucción en conocimientos y pericia relacionados con la actuación humana, incluida la coordinación con otro personal de mantenimiento y con otras tripulaciones de vuelo.

JAR-145: AMC 145.30

#### NE 6.4.1.2	capacitación e instrucción inicial, periódica, especializada y correctiva.

##### Cada OMR deberá impartir instrucción de capacitación a los empleados, que incluya por lo menos 40 horas de instrucción, en los siguientes temas como mínimo:

###### Reglamentos de [ESTADO]: en particular los relacionados con las funciones de mantenimiento y la autoridad del OMR como se expresa en el certificado y las especificaciones de las operaciones.

###### Los manuales, procedimientos y prácticas de la compañía, incluidos los procesos de control de la calidad, particularmente los relacionados con el logro del cumplimiento con el mantenimiento (incluida la inspección), el mantenimiento preventivo y los procedimientos de alteración establecidos para demostrar el cumplimiento con la Parte 6;

###### Requisitos relativos a mercancías peligrosas presentados en 6.4.1.3, incluidas otras leyes locales, de [ESTADO] y nacionales que exigen instrucción para diferentes categorías de empleados.

###### Factores humanos de mantenimiento: los elementos deben centrarse en mantenimiento de la aviación y en cuestiones relacionadas con la seguridad.

###### Sistemas de computadora y soporte lógico: según se aplica al mantenimiento de la estación de reparación (incluidos la inspección, el mantenimiento preventivo y los sistemas y procedimientos de alteración) y

###### Seguridad de las instalaciones, que deberá incluir objetivos de seguridad de la compañía, procedimientos específicos de seguridad, responsabilidades de los empleados, medidas que deben adoptarse en caso de una infracción de la seguridad y la estructura de seguridad de la organización.

##### Instrucción inicial.  Cada OMR deberá impartir instrucción inicial a los empleados que consista en por lo menos 80 horas de instrucción en los siguientes temas como mínimo según el cargo específico y las tareas asignadas a los empleados:

###### examen general;

###### instrucción relativa a la tarea o el trabajo específico;

###### seguridad en el taller;

###### registros y mantenimiento de registros;

###### materiales y partes;

###### equipo para pruebas, incluido el equipo de apoyo en tierra;

###### herramientas;

###### factores humanos de mantenimiento, y

###### cualesquier otros artículos que requiera la Administración.

##### Instrucción periódica.  Cada OMR deberá impartir instrucción periódica a todos los empleados que incluya por lo menos 8 horas de instrucción sobre los temas siguientes:

###### repaso de temas tratados en la instrucción inicial;

###### nuevos elementos introducidos en el OMR desde que se llevó a cabo la instrucción inicial;

###### cualesquier otros elementos que requiera la Administración.

##### Instrucción especializada.  Cada OMR deberá impartir instrucción especializada, incluida la instrucción inicial y la periódica, a los empleados cuyas obligaciones requieren pericias específicas.  Entre los ejemplos de pericias especializadas figuran los siguientes:  operaciones de nebulización de fuego o plasma, técnicas especiales de inspección o pruebas, operaciones especiales de maquinización, operaciones complejas de soldadura, técnicas de inspección de aeronaves u operaciones complejas de ensamblaje.

##### Instrucción correctiva.  Cada OMR deberá impartir instrucción correctiva para rectificar una falta demostrada de conocimientos o pericia de un empleado, proporcionándole información lo más pronto posible.  En algunos casos, la instrucción correctiva podrá impartirla una persona especializada apropiadamente informada repasando los procedimientos con el empleado mediante instrucción en el empleo.   La instrucción correctiva debe concebirse para remediar una deficiencia inmediata de conocimientos o pericia y podrá centrarse en una sola persona.   La instrucción correctiva eficaz debe mostrarle a la persona lo que ocurrió, la razón por la que ello ocurrió y, de manera positiva, cómo evitar que vuelva a ocurrir.

##### Cada OMR, al elaborar la instrucción para los empleados, deberá tener en cuenta los diversos niveles de instrucción, experiencia y pericia de sus empleados como se indica a continuación:

###### Empleados que tengan una licencia de AMT (técnico de mantenimiento de aviación);

###### Empleados que tengan experiencia en la realización de tareas similares en otro OMR;

###### Empleados que tengan experiencia en mantenimiento en el campo de la aviación militar; y

###### Empleados sin pericia, experiencia ni conocimientos previos.

##### Cada OMR deberá tener procedimientos para determinar la frecuencia de la instrucción periódica y la necesidad de impartir instrucción especializada y correctiva.

##### Cada OMR deberá evaluar la competencia de sus empleados para desempeñar sus tareas asignadas después de terminar la instrucción inicial, periódica, especializada o correctiva.  Esta evaluación de competencia deberá documentarse apropiadamente en los registros de instrucción del empleado y deberá efectuarse usando cualquiera de los siguientes métodos, según el tamaño del OMR, sus capacidades y la experiencia de sus empleados:

###### Prueba por escrito.

###### Terminación de un curso de instrucción.

###### Prueba de pericia.

###### Ejercicio en grupo.

###### Evaluación en el empleo.

###### Examen oral en el entorno de trabajo.

Orden 8300.10, Vol. de la FAA,  2, Capítulo 160

AC 145.163 de la FAA

#### NE: 6.4.1.3	programa de instrucción sobre mercancías peligrosas

##### La instrucción sobre mercancías peligrosas deberá incluir por lo menos 8 horas de instrucción en lo siguiente como mínimo:

###### Instrucción sobre familiarización y concienciación general: concebida para familiarizar al empleado con los requisitos de esta Parte y los reglamentos relativos a mercancías peligrosas de la Parte 9, y para que el empleado pueda reconocer e identificar las mercancías peligrosas.

###### Instrucción específica relativa a funciones: acerca de los requisitos específicos de esta Parte y los reglamentos sobre mercancías peligrosas de la Parte 9, o exenciones o permisos especiales expedidos, en cuanto a funciones específicas que el empleado desempeña.

###### Instrucción de seguridad respecto a lo siguiente:

Respuesta de emergencia.

Medidas para proteger al empleado contra los peligros relacionados con las mercancías peligrosas a los que tal vez se exponga en el lugar de trabajo, incluidas medidas específicas que el empleador haya establecido para proteger a los empleados contra la exposición en el trabajo.

Métodos y procedimientos para evitar accidentes, por ejemplo los procedimientos apropiados para manipular bultos que contienen mercancías peligrosas.

###### Instrucción en materia de seguridad y de concienciación: aborda los riesgos relativos a la seguridad que tienen que ver con el transporte de mercancías peligrosas, y métodos concebidos para aumentar la seguridad del transporte.  Esta instrucción también debe incluir un componente que cubra la manera de reconocer posibles peligros para la seguridad y la manera de responder a ellos.

###### Instrucción a fondo en materia de seguridad: debe incluir los objetivos de seguridad de la compañía, procedimientos específicos de seguridad, responsabilidades de los empleados, medidas que deben adoptarse en caso de una infracción de la seguridad y la estructura de seguridad de la organización.

###### Cualquier otro tipo de instrucción que la Administración requiera.

###### Anexo 18 de la OACI: Capítulos 10 y 13

###### 49 CFR: 172.704

#### NE: 6.4.1.5	Registros del personal de administración, supervisión, inspección y certificación

##### La siguiente información mínima deberá mantenerse registrada respecto a cada persona que trabaje en administración, supervisión, inspección y certificación:

###### nombre;

###### fecha de nacimiento;

###### instrucción básica;

###### instrucción de tipo;

###### instrucción continuada;

###### experiencia;

###### calificaciones pertinentes a la aprobación;

###### ámbito de la autorización;

###### fecha de la primera expedición de la autorización;

###### fecha de expiración de la autorización (de ser apropiado); y

###### número de identificación de la autorización.

##### Los registros de estas personas deberán controlarse.

##### El número de personas autorizadas para tener acceso al sistema deberá ser limitado para reducir a un mínimo la posibilidad de que se alteren los registros sin autorización y para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a registros confidenciales.

##### A toda persona que otorgue certificados se le deberá permitir acceso razonable a sus registros cuando lo solicite.

##### La Administración tiene la autoridad para investigar y podrá investigar el sistema de registros para la aprobación inicial o continuada, o cuando tiene motivos para dudar de la competencia de una persona en particular que otorgue certificados.

##### El OMR deberá mantener el registro de estas personas durante un mínimo de dos años después de que éstas hayan dejado de trabajar con el OMR o después de que se les haya retirado su autorización.  Cuando el personal de certificación lo solicite, se le deberá proporcionar una copia de sus registros cuando deje de trabajar en el OMR.

Nota:  Las personas autorizadas, aparte del departamento de calidad o los supervisores o administradores de mantenimiento del OMR, incluyen a la Administración.

14 CFR: 145.161

#### NE: 6.5.1.1	manual de procedimientos de mantenimiento

El personal del OMR deberá estar familiarizado con las partes de los manuales que son pertinentes a la labor de mantenimiento que realizan. El OMR deberá especificar en el Manual de procedimientos de mantenimiento quién debe enmendar el manual, particularmente en los casos en que éste consiste en varias partes. El administrador de la calidad deberá estar a cargo de lo siguiente: Vigilar la enmienda del Manual de procedimientos de mantenimiento, incluidos los manuales de procedimientos conexos. Presentar a la Administración enmiendas propuestas para su aprobación, a menos que ésta haya acordado, mediante un procedimiento expuesto en la sección de enmiendas del Manual de procedimientos de mantenimiento, que alguna clase definida de enmiendas puede incorporarse sin la aprobación de la Administración. El Manual de procedimientos de mantenimiento deberá abordar por lo menos cinco campos principales: Administración. Procedimientos de mantenimiento; incluidos los procedimientos de mantenimiento de línea. Procedimientos del sistema de calidad. Documentación. Ejemplos de documentos o listas estándar. Otros. Muestra del formato del Manual de procedimientos de mantenimiento. El manual podrá organizarse en cualquier orden de temas siempre y cuando se cubran todos los temas pertinentes. Parte 1 - Administración 1.1 Compromiso empresarial por parte del administrador responsable 1.2 Personal administrativo 1.3 Obligaciones y responsabilidades del personal administrativo 1.4 Organigrama de la administración 1.5 Lista del personal de certificación. Nota: Se podrá hacer referencia a un documento separado. 1.6 Recursos en mano de obra 1.7 Descripción general de las instalaciones en cada dirección respecto a las cuales se prevé obtener la aprobación 1.8 Ámbito de trabajo previsto de la organización 1.9 Procedimiento de notificación a la Administración respecto a cambios de las actividades, la aprobación, la ubicación o el personal de la organización 1.10 Procedimientos de enmienda del manual Parte 2 – Procedimientos de mantenimiento 2.1 Procedimientos de evaluación del proveedor 2.2 Aceptación o inspección de material y componentes de aeronaves procedentes de contratistas externos 2.3 Almacenamiento, marcado y liberación de material y componentes de aeronaves para mantenimiento de aeronaves 2.4 Aceptación de herramientas y equipo 2.5 Calibración de herramientas y equipo 2.6 Uso de herramientas y equipo por parte del personal (incluidas herramientas sustitutivas) 2.7 Normas de limpieza de las instalaciones de mantenimiento 2.8 Instrucciones de mantenimiento y su relación con las instrucciones del fabricante de la aeronave o de los componentes de la aeronave, incluidas la actualización y la disponibilidad de personal 2.9 Procedimiento de reparación 2.10 Cumplimiento con el programa de mantenimiento de aeronaves 2.11 Procedimiento de directrices de aeronavegabilidad 2.12 Procedimiento de modificación opcional 2.13 Documentación de mantenimiento en uso y terminación de la misma 2.14 Control de los registros técnicos 2.15 Rectificación de defectos que surgen durante el mantenimiento de base 2.16 Procedimiento de liberación al servicio 2.17 Registros para el titular del AOC 2.18 Notificación de defectos a la Administración, al explotador o al fabricante 2.19 Devolución de componentes de aeronaves defectuosos al almacén 2.20 Envío de componentes defectuosos a contratistas externos 2.21 Control de sistemas de registros de mantenimiento de computadora 2.22 Referencia a procedimientos de mantenimiento particulares como por ejemplo: - Procedimientos de funcionamiento de motores - Procedimientos de funcionamiento de presión de aeronaves - Procedimientos de remolque de aeronaves - Procedimientos de rodaje de aeronaves Parte L2 – Procedimientos adicionales de mantenimiento de línea L2.1 Control de mantenimiento de línea de componentes, herramientas, equipo, etc. de aeronaves L2.2 Procedimientos de mantenimiento de línea relacionados con servicio de mantenimiento, abastecimiento de combustible, deshielo, etc. L2.3 Control de mantenimiento de línea de defectos y defectos repetitivos L2.4 Procedimiento de línea para la terminación del libro técnico L2.5 Procedimiento de línea para partes de uso en común y en préstamo L2.6 Procedimiento de línea para la devolución de partes defectuosas extraídas de aeronaves Parte 3 – Procedimientos del sistema de calidad 3.1 Auditoría de la calidad de los procedimientos de la organización 3.2 Auditoría de la calidad de las aeronaves 3.3 Procedimiento de medidas correctivas de la auditoría de la calidad 3.4 Procedimientos de calificación e instrucción del personal de certificación 3.5 Registros del personal de certificación 3.6 Personal de auditoría de la calidad 3.7 Inspectores cualificados 3.8 Mecánicos cualificados 3.9 Control del proceso de exención 3.10 Control de la concesión relativa a la desviación de los procedimientos de la organización 3.11 Procedimiento de cualificación respecto a actividades especializadas como por ejemplo ensayos no destructivos, soldadura, etc. 3.12 Control de los equipos de trabajo de los fabricantes Parte 4 - Documentación 4.1 Explotadores de servicios aéreos contratados 4.2 Procedimientos y papeleo de los explotadores de servicios aéreos 4.3 Terminación de los registros de explotadores de servicios aéreos Parte 5 – Ejemplos de documentos y listas 5.1 Muestra de documentos, como por ejemplo control de registros técnicos o rectificación de defectos. 5.2 Lista de subcontratistas 5.3 Lista de ubicaciones de mantenimiento de línea 5.4 Lista de organizaciones contratadas Parte 6 – Otras secciones que la Administración podrá aprobar.

Doc. 9760 de la OACI, Vol.  1, Capítulo 7: Apéndice B

EASA 145: Anexo II: AMC 145.A.70(a)

#### NE: 6.5.1.7	Certificación de liberación al servicio de una aeronave, una parte, un componente o un conjunto

| 1. [Estado] | 2. FORMULARIO modelo de la CAA [AAT] Certificado de liberación autorizada /Etiqueta de aprobación de aeronavegabilidad (AAT) Administración de Aviación Civil (CAA) | 3. No. de referencia del sistema de seguimiento |
| --- | --- | --- |
| 4. Nombre y dirección de la organización: | 5. Número de pedido de trabajo, contrato o factura |
| 6. Artículo | 7. Descripción | 8. Número de la parte | 9. Elegibilidad (El instalador debe verificar la elegibilidad con los datos técnicos pertinentes) | 10. Cantidad | 11. Número de serie o de lote | 12. Condición/trabajo |
| 13. Observaciones |
| 14. Certifica que los artículos arriba descritos se fabricaron conforme a: datos de diseño aprobados y que están en condiciones de operación segura datos de diseño no aprobados especificados en el bloque 13 | 19. Parte 5.7.1.2 Liberación al servicio otro reglamento especificado en el bloque 13 Certifica que, salvo si se especifica de otro modo en el bloque 13 (o en el adjunto), el trabajo indicado en el bloque 12 y descrito en el bloque 13 arriba, se efectuó conforme a los reglamentos de aeronavegabilidad de la CAA y respecto a ese trabajo, el (los) artículo(s) se ha(n) aprobado para el retorno al servicio. |
| 15. Firma autorizada: | 16. Número de aprobación/autorización | 20. Firma autorizada | 21. Número de aprobación/certificado: |
| 17. Nombre (escrito a máquina o en letra de molde): | 18. Fecha (mes/día/año): | 17. Nombre (escrito a máquina o en letra de molde): | 23. Fecha (mes/día/año): |

OMR CAA AAT (1/99)                                                                                                                                              1

Orden 8130.21B de la FAA; Formulario 8130-3 de la FAA

EASA 145, Apéndice 1; Formulario  de, EASA

Formulario 24-0078 de TCCA

##### INSTRUCCIONES LÍNEA POR LÍNEA PARA RELLENAR EL FORMULARIO MODELO DE LA CAA PARA LA AAT:

##### Bloque 1.  [ESTADO] (Preimpreso).

##### Bloque 2.  Formulario modelo de la CAA, etiqueta de aprobación de aeronavegabilidad y Administración de Aviación Civil (Preimpreso).

##### Bloque 3.  Número de referencia del sistema de seguimiento.

###### Indicar el número único establecido por el sistema de numeración aprobado por la CAA.

###### Si el formulario ha sido generado por computadora, podrá producirse como ésta lo haya programado.

NOTA:  Los expedidores deben establecer un sistema de enumeración para el seguimiento a fin de rellenar el bloque 3 del formulario.  Este sistema también debe proporcionar un medio para la referencia cruzada de número(s) y producto(s) que se envía(n).

##### Bloque 4.  Organización.

###### Indicar el nombre completo y la dirección del OMR o de la persona que envíe el (los) producto(s) o la(s) parte(s), como corresponda:

            - Nombre y dirección de la compañía.

            - Números de la aprobación o del certificado de titular de aprobación de producción (PAH) que haya expedido la Administración del Estado de fabricación, cuando corresponda (por ejemplo, número de certificado de producción, números de certificados de organismos de mantenimiento reconocidos, número del certificado de explotador de servicios aéreos).

Nota: Los certificados de producción los expide una Administración a compañías fabricantes.  Los MCAR suponen que [ESTADO] no será un Estado de fabricación ni de diseño. Sin embargo, aeronaves matriculadas en el Estado probablemente se repararán, se alterarán o se reconstruirán utilizando partes y componentes exportados del Estado de fabricación.  Las compañías que realizan la reparación, alteración, reconstrucción y exportación estarán certificadas por el Estado de fabricación como titulares de aprobación de producción.  El Estado de fabricación exige al titular de una aprobación de producción (PAH) que utilice la etiqueta de aprobación de aeronavegabilidad y certifique su trabajo en los bloques del 14 al 18, como se describe en esta Parte.   Por consiguiente, los Estados que no rellenen los bloques del 14 al 18 tendrán que estar familiarizados con todos los usos de este formulario para aceptar debidamente partes y componentes. Los certificados de producción se describen en 14 CFR: 21, Subparte G.

###### Cuando un proveedor tiene una autorización directa de envío de un PAH, se debe proporcionar la siguiente información:

            - Nombre y dirección del PAH.

            - Número de certificado o aprobación del PAH.

            - A la atención de: Nombre y dirección del proveedor.

NOTA: Si el proveedor produce un producto o una parte particular como repuesto, dicho proveedor debe tener autoridad de envío directo o tener una aprobación de producción (autorización de orden técnica estándar) respecto a todos los productos o partes enviados.  Si el proveedor tiene su propia aprobación de producción y los productos o partes se fabricaron y se están enviando con dicha aprobación, debe incluirse la información requerida en el párrafo (1) arriba.

##### Bloque 5.  Número de pedido de trabajo, contrato o factura.

###### Indicar el número de pedido de trabajo, de contrato o de factura relacionado con la lista de envío, o la conformidad de mantenimiento, y señalar el número de páginas adjuntas al formulario, incluidas fechas, si procede.  Si la lista de envío contiene la información requerida en los bloques del 6 al 12, los bloques respectivos podrán dejarse en blanco si el original, o la copia fiel, de la lista se adjunta al formulario.  En este caso, se debe incluir la siguiente declaración en el bloque 13:  "Esta es la declaración de certificación relativa a los productos o partes indicados en el documento adjunto con fecha _________, que contiene desde la página ______ hasta la ______".

###### Además, la lista de envío debe hacer una referencia cruzada con el número que figura en el bloque 3.  La lista de envío podrá contener más de un artículo; pero es responsabilidad del expedidor determinar si la CAA de la jurisdicción del importador aceptará envíos en grandes cantidades con un solo formulario modelo de la CAA [AAT].  Si la CAA no permite envíos en grandes cantidades con un solo formulario, los bloques del 6 al 12 de cada formulario deben rellenarse respecto a cada producto enviado.

##### Bloque 6.  Artículo.  Cuando se expide un formulario modelo de la CAA [AAT] podrán usarse un solo número de artículo o múltiples números de artículos para el mismo número de parte.  Los artículos múltiples deben enumerarse en secuencia.  Si se utiliza una lista aparte, se debe indicar “lista adjunta”.

NOTA:  El formulario en blanco puede generarse mediante computadora.  Sin embargo, no puede cambiarse el formato ni se pueden agregar o eliminar palabras.  Se permite la preimpresión de alguna información; es decir, la información de los bloques 1, 2, 3, 4 y 19.  Se puede modificar un poco el tamaño de los bloques, pero el formulario debe permanecer reconocible fácilmente.  También puede reducirse el tamaño general del formulario para facilitar la colocación del texto de la parte posterior del formulario en la parte del frente del documento.

##### Bloque 7.  Descripción.  Indicar el nombre o la descripción del producto o la parte como se presenta en los datos de diseño.  Respecto a los productos o partes que no tienen datos de diseño disponibles, se puede utilizar el nombre que figura como referencia en un catálogo de partes, manual de reacondicionamiento, etc.

##### Bloque 8.  Número de la parte.  Indicar el número de cada parte del producto.

##### Bloque 9.  Elegibilidad.  Indicar la marca y el modelo de aeronave, motor de aeronave o hélice respecto a los cuales la aprobación de fabricación de partes es elegible para su instalación.  Si una parte es elegible para instalación en más de un modelo se debe escribir lo siguiente: "el instalador deberá hacer la verificación". Cuando las partes son artículos TSO (orden técnica estándar), se debe escribir lo siguiente: "Artículo TSO N/A" puesto que la elegibilidad para la instalación de artículos TSO se determina en el momento de la instalación.

NOTA: Respecto a artículos TSO, el formulario modelo de la CAA [AAT] no constituye autoridad para instalar un producto en una aeronave, un motor de aeronave o una hélice particulares.  El usuario o el instalador está a cargo de confirmar que el producto sea elegible para instalación refiriéndose a manuales de reacondicionamiento, boletines de servicio, etc., como corresponda.  A pesar de que la información del bloque 9 es opcional, debe incluirse cuando sea posible.

##### Bloque 10.  Cantidad.  Indicar la cantidad de cada producto o parte enviados.

##### Bloque 11.  Número de serie o de lote.  Indicar el número de serie o equivalente (indicado en la parte) en el formulario de cada producto o parte enviados.  Si el número de serie o equivalente no se requiere en la parte, escribir "N/A".

##### Bloque 12.  Condición/trabajo.  Indicar "Recientemente reacondicionado" respecto a los productos que no se han utilizado o puesto en servicio desde el reacondicionamiento.  Indicar "PROTOTIPO" respecto a  productos o partes proporcionados para programas de certificación de tipo.  Entre otros términos permitidos o apropiados para describir la condición del producto o la parte figuran los siguientes: "INSPECCIONADO", "REPARADO", "RECONSTRUIDO" o "ALTERADO".

##### Bloque 13.  Observaciones.  Incluir toda información o referencias para apoyar la documentación necesaria para que el usuario o el instalador determine definitivamente la aeronavegabilidad de los productos o partes indicadas en el bloque 7.  Cada declaración debe especificar cuál artículo indicado en el bloque 6 está relacionado.  Entre los ejemplos de la información que debe proporcionarse figuran los siguientes:

###### Cualesquier restricciones (por ej., prototipo solamente).

###### Número de la parte sustitutiva aprobada.

###### Cumplimiento o incumplimiento con directrices de aeronavegabilidad o boletines de servicio.

###### Información sobre partes que tienen una vida útil limitada.

###### Datos de fabricación, vulcanización o duración.

###### Dibujo y nivel de revisión.

###### Cuando se use respecto a conformidad, se debe escribir en mayúsculas la palabra "CONFORMIDAD".  Además, se debe incluir una explicación acerca del uso de los productos o partes, por ejemplo, datos aprobados pendientes, certificado de tipo pendiente, para prueba solamente, etc.  Asimismo, información relativa a la inspección de conformidad como datos de diseño, nivel de revisión, fecha, número de proyecto.

###### Cuando se use respecto a repuestos, indicar si las partes provienen del fabricante original o de otra fuente aprobada y si están hechas de acuerdo con la TSO (orden técnica estándar).  Además, si la etiqueta de aprobación de aeronavegabilidad [AAT] es para los repuestos o para los subcomponentes de una parte de reemplazo aprobados por la CAA, la autorización de TSO debe incluirse en el bloque 13.

###### Cuando se use para retorno al servicio, este bloque debe contener los datos requeridos por 5.7.1.2.

##### Bloques 14, 15, 16, 17 y 18:  No deben usarlos para tareas de mantenimiento los organismos de mantenimiento aprobados por la Parte 6.  Estos bloques se reservan específicamente para la liberación o certificación de artículos recientemente fabricados conforme a los procedimientos de certificación de productos y partes del Estado de diseño o del Estado de fabricación (por ejemplo, 14 CFR  Parte 21).

##### Bloque 19.  Retorno al servicio.  La información ya está preimpresa en el bloque.

##### Bloque 20.  Firma.  Firma de la persona autorizada por la agencia aérea, el transportista aéreo o el fabricante conforme a 5.6.1.5 (a)(2), (3) y (4).  La firma de aprobación deberá realizarse a mano en el momento y el lugar de la expedición.

##### Bloque 21.  Número de certificado.  Indicar el número de certificado de operación del OMR o del explotador de servicios aéreos.  Cuando se trata de fabricantes que vuelven a poner al servicio productos o partes después de reconstruirlos, se debe indicar el número de aprobación de producción.

##### Bloque 22.  Nombre.  El nombre escrito a máquina o en letra de molde de la persona identificada en el Bloque 20.

##### Bloque 23.  Fecha.  La fecha en que el formulario modelo de la CAA [AAT] se firma y la fecha de retorno al servicio del producto.  Esta no tiene que ser la misma que la del envío, la cual puede ser una fecha posterior.

#### NE: 6.5.1.9	datos de aeronavegabilidad

##### El OMR deberá haber recibido de la Administración, la organización de diseño de la aeronave o del producto aeronáutico y de cualquier otra organización de diseño aprobada en el Estado de fabricación o el Estado de diseño, como corresponda, todos los datos de aeronavegabilidad apropiados para apoyar el trabajo efectuado.  Entre los ejemplos de documentos relacionados con el mantenimiento figuran los siguientes:

###### Reglamentos de la Aviación Civil.

###### Material de asesoramiento conexo.

###### Directrices de aeronavegabilidad.

###### Manuales de mantenimiento de los fabricantes.

###### Manuales de reparaciones.

###### Documentos de inspección estructural suplementarios.

###### Boletines de servicio.

###### Cartas de servicio.

###### Instrucciones de servicio.

###### Folletos de modificaciones.

###### Programa de mantenimiento de aeronaves.

###### Manual de NDT (ensayos no destructivos), etc.

Nota:  El párrafo (a) se refiere principalmente a los datos de mantenimiento que se han trascrito de la Administración y todos los titulares de certificados de tipo al formato del OMR, como tarjetas de mantenimiento hechas según especificaciones o datos mantenidos mediante computadora.

Nota:  Para obtener aceptación por parte de la Administración, es importante garantizar la exactitud de la trascripción.

##### Se deberá establecer un procedimiento para vigilar el estado de enmienda de todos los datos y mantener una verificación de que todas las enmiendas se están recibiendo mediante la suscripción a cualquier plan de enmiendas de documentos.

##### Se deberán poner a la disposición los datos de aeronavegabilidad en la zona de trabajo cerca de la aeronave o del producto aeronáutico objeto de mantenimiento para que los estudien los supervisores, los mecánicos y el personal de certificación.

##### Cuando se utilizan sistemas de computadora para mantener datos de aeronavegabilidad, el número de terminales de computadora deberá ser suficiente en relación con la magnitud del trabajo para permitir el fácil acceso, a menos que el sistema de computadora pueda producir copias en papel.  Cuando se usen lectores o impresoras de micropelículas o microfichas, se aplica un requisito similar.

14 CFR: 145.109(d)

EASA: 145.A.45

# Text boxes

Ingeniero de auditoría de la calidad

Ingeniero de mantenimiento

Administrador responsable

[ESTADO]

CERTIFICADO DE ORGANISMO DE MANTENIMIENTO RECONOCIDO

Número

Se extiende el presente certificado a

Cuya dirección comercial es

Después de establecer que su organismo cumple desde todo punto de vista con los requisitos de la Parte 6 de los Reglamentos de la Aviación Civil, relacionados con el establecimiento de un Organismo de Mantenimiento Reconocido y está autorizado para dirigir un Organismo de Mantenimiento Reconocido

Con las siguientes habilitaciones

El presente certificado seguirá en vigor hasta [FECHA] a menos que sea cancelado, suspendido o revocado.

Fecha de expedición				Por autoridad de la Administración

_______________________                    _________________________________________

Oficina de la CAA

______________________________________________

Este certificado no es transferible

Liberación de la aeronave al personal de servicio

Personal de mantenimiento

Personal de planificación

Liberación de componentes al personal de servicio

Personal de mantenimiento

Personal de planificación

Personal de registros técnicos

Personal de auditoría de la calidad

Administrador de la calidad

Administrador de mantenimiento de talleres

Administrador de mantenimiento de aeronaves

Administrador responsable