汽車傳動裝置服務技師特別注意事項

南海岸空氣品質管理局 (SCAQMD) 的最近調查顯示，汽車維修業者在使用揮發性溶劑清洗汽車傳動裝置之組件時，經常使用某種超高於揮發性有機物(VOC)含量法規上限之揮發性溶劑。這份調查亦指出，業者對區法規1171條的不明確解釋及困惑，是造成汽車傳動裝置維修操作時違規使用不符合規定揮發性清洗溶劑的主要因素。

- 區法規1171條 –

溶劑清潔操作： 此條例適用於任何在汽車傳動裝置維修操作中使用揮發性清潔劑者。所以，任何傳動系統或組件之維修作業，均必須使用一種每公升低於50公克之揮發性有機化合物(VOC)含量之溶劑。

- 傳動裝置

電子組件：條例中就電子組件之豁免為，清潔電子組件時可使用每升50公克以上的VOC(揮發性有機化合物)含量清潔溶劑清洗。但不包括電子組件本體以外之部份。唯有在移除電子組件可能造成傳導裝置或電子組件本身之損壞時，才是用此豁免，可使用一種VOC(揮發性有機化合物)含量較高的溶劑。

- 扭矩交換器洗滌櫃: 適用於扭矩交換器洗滌櫃，如：使用高VOC(揮發性有機化合物)含量溶劑和壓縮空氣洗滌的福特Rotunda。扭矩交換器洗滌櫃並不具備非用空氣或密閉系統之條件這種設備必須與每升VOC(揮發性有機化合物)含量50 公克以下的的清潔劑一起使用。

人工排檔: 投擲軸承、壓力板及離合器圓盤應使用每升含50公克或以下VOC(揮發性有機化合物)清潔溶劑清洗。唯一不受此限，可豁免者為，以膠粘劑連結橡膠部分到金屬離合器裝配。

若有任何疑問

請洽：保羅 ( 楊， 空氣品質工程師，電話： (909) 396-2899